## Slide 1: Structura sistemelor de calcul
Prof. Zoltan Francisc Baruch
Departamentul de Calculatoare
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

## Slide 2: Informații despre disciplina SSC (1)
Obiectivul general
  Cunoașterea structurii și proiectarea unor componente ale sistemelor de calcul
Obiective teoretice
  Cunoașterea unor indicatori de performanță
  Cunoașterea diferitelor metode de implementare a operațiilor aritmetice
  Cunoașterea diferitelor tehnologii și tipuri de memorii: asociativă, cache, virtuală
  Cunoașterea unor arhitecturi paralele

## Slide 3: Informații despre disciplina SSC (2)
Obiective practice
  Proiectarea și implementarea prin hardware a unor operații aritmetice
  Proiectarea unor sisteme ierarhice de memorie și memorii cache
  Proiectarea și implementarea unor module hardware utilizând limbajul VHDL și mediul de dezvoltare Xilinx Vivado Design Suite
  Simularea funcțională a unor module hardware

## Slide 4: Informații despre disciplina SSC (3)
Notare
  25% Laborator  teste scrise; colocviu
  25% Proiect  raport scris și susținere
  50% Examen  examen parțial; examen final
  Nota minimă pentru fiecare activitate: 5
Pagini web
  http://users.utcluj.ro/~baruch/ro/
  Cursuri  Structura sistemelor de calcul

## Slide 5: Informații despre disciplina SSC (4)
Curs
  Prezența la cursuri este obligatorie
  Număr maxim de absențe admise: 6
  Studenții care au un număr mai mare de 6 absențe nu vor fi admiși la examenul final din sesiunea normală
Examen final
  Condiții de acceptare: prezența la cursuri; promovarea laboratorului și a proiectului
  Schemele și diagramele trebuie explicate

## Slide 6: Informații despre disciplina SSC (5)
Examen parțial
  Se va susține din materialul primelor două capitole
  Se poate susține o singură dată, în ziua stabilită, în timpul semestrului
  Promovarea este foarte importantă
  Va fi recunoscut în sesiunea normală de vară și în sesiunea de restanțe din luna iulie
  Punctajul minim pentru promovare: 40% din punctajul total

## Slide 7: Informații despre disciplina SSC (6)
Laborator
  Prezența este obligatorie la toate lucrările
  Condiția de acceptare: răspunsuri scrise la întrebările de la sfârșitul lucrării curente
  Teste scrise: 5 teste anunțate; media minimă pentru acceptarea la colocviu: 5
  Nota: 40% teste scrise; 60% colocviu
  Recuperări: maxim 4 lucrări
    Max. 2 lucrări în timpul semestrului (fără plată)
    Max. 2 lucrări la sfârșitul semestrului (cu plată)

## Slide 8: Bibliografie (1)
Baruch, Z. F., Structura sistemelor de calcul, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2005, ISBN 973-650-143-4

## Slide 9: Bibliografie (2)
Baruch, Z. F., Structure of Computer Systems, Editura U.T.PRES, Cluj-Napoca, 2002, ISBN 973-8335-44-2

## Slide 10: Cuprinsul cursului
1. Introducere
2. Unitatea aritmetică și logică
3. Sisteme de memorie
4. Arhitecturi RISC
5. Introducere în arhitecturi paralele

## Slide 11: 1. Introducere
Indicatori de performanță
  Timpul de execuție
  Timpul UCP
  MIPS
  MFLOPS
Programe de evaluare a performanțelor
Legea lui Amdahl

## Slide 12: Timpul de execuție (1)
Performanța unui calculator se referă la:
  Viteza
  Fiabilitatea hardware și software
Măsura performanței: timpul de execuție (tE)
Timpul de răspuns: timpul necesar terminării unui task
  Include accesele la memorie, operațiile de I/E și operațiile executate de sistemul de operare

## Slide 13: Timpul de execuție (2)
UCP: unitatea centrală de prelucrare
Timpul UCP: timpul în care UCP execută efectiv un program
  Nu cuprinde timpul de așteptare pentru operațiile de I/E
  Nu include nici timpul în care UCP execută alte programe
  Poate fi divizat în:
    Timpul UCP al utilizatorului
    Timpul UCP al sistemului

## Slide 14: Timpul de execuție (3)
Compararea performanțelor a două calculatoare, de ex., X și Y
  Calculatorul X este mai rapid decât Y dacă timpul de execuție al lui X este mai redus decât cel al lui Y pentru taskul dat
  Calculatorul X este cu n% mai rapid decât Y înseamnă că:

## Slide 15: Timpul de execuție (4)
Deoarece tE este inversul performanței P:
Creșterea performanței (n) va fi:
Exemplul 1.1

## Slide 16: 1. Introducere
Indicatori de performanță
  Timpul de execuție
  Timpul UCP
  MIPS
  MFLOPS
Programe de evaluare a performanțelor
Legea lui Amdahl

## Slide 17: Timpul UCP (1)
Timpul UCP (tUCP) poate fi exprimat prin:
  CUCP – numărul ciclurilor de ceas ale UCP necesare pentru execuția programului
  tC – durata ciclului de ceas
O altă exprimare:
  f – frecvența semnalului de ceas

## Slide 18: Timpul UCP (2)
Se poate considera numărul de instrucțiuni executate  contorul de instrucțiuni N
Numărul mediu al ciclurilor de ceas pe instrucțiune (CPI):
Timpul UCP poate fi definit ca:

## Slide 19: Timpul UCP (3)
sau:
Numărul total al ciclurilor de ceas ale UCP:
  CPIi – numărul ciclurilor de ceas pentru instrucțiunea i
  Ii – numărul de execuții ale instrucțiunii i

## Slide 20: Timpul UCP (4)
Rezultă pentru timpul UCP:
Numărul total al ciclurilor pe instrucțiune:
  Fi – frecvența instrucțiunii i
Exemplul 1.2

## Slide 21: 1. Introducere
Indicatori de performanță
  Timpul de execuție
  Timpul UCP
  MIPS
  MFLOPS
Programe de evaluare a performanțelor
Legea lui Amdahl

## Slide 22: MIPS (1)
Cel mai important indicator de performanță: timpul de execuție al programelor reale
Totuși, s‑au adoptat diferiți indicatori populari de performanță
Unul din indicatori este numit MIPS (Millions of Instructions Per Second)
Indică numărul de “instrucțiuni medii” pe care un calculator le poate executa pe secundă

## Slide 23: MIPS (2)
Pentru un program dat, MIPS este:
  N – contorul de instrucțiuni
Considerând că tE = tUCP ,
Rezultă:

## Slide 24: MIPS (3)
Timpul de execuție exprimat în funcție de indicatorul MIPS:
Un indicator similar: BIPS (Billions of Instructions Per Second) sau GIPS
Avantajul indicatorului MIPS: este ușor de înțeles, mai ales de către utilizatori
Există anumite probleme atunci când MIPS este utilizat ca o măsură pentru comparație:

## Slide 25: MIPS (4)
  MIPS este dependent de setul de instrucțiuni
  MIPS variază pentru programe diferite ale aceluiași calculator
  MIPS poate varia invers proporțional cu performanța
Exemplu pentru ultimul caz: calculator cu un coprocesor pentru calcule în virgulă mobilă
  Programele care utilizează coprocesorul necesită un timp mai redus pentru execuție, dar au o valoare MIPS mai redusă
Exemplul 1.3

## Slide 26: 1. Introducere
Indicatori de performanță
  Timpul de execuție
  Timpul UCP
  MIPS
  MFLOPS
Programe de evaluare a performanțelor
Legea lui Amdahl

## Slide 27: MFLOPS (1)
MIPS nu reprezintă o metrică adecvată pentru calculatoarele care execută calcule științifice și inginerești
  Este important să se măsoare numărul operațiilor de calcul în virgulă mobilă (VM)
MFLOPS (Millions of Floating-point Operations Per Second), GFLOPS, TFLOPS, PFLOPS
Formula de calcul:

## Slide 28: MFLOPS (2)
  NVM – numărul de operații în virgulă mobilă
Valoarea MFLOPS este dependentă de calculator și de program
Probleme legate de indicatorul MFLOPS:
  Setul operațiilor de calcul în VM diferă de la un calculator la altul
  Valoarea MFLOPS se modifică în funcție de:
    Combinația operațiilor întregi și în VM
    Combinația operațiilor în VM mai rapide și mai lente

## Slide 29: MFLOPS (3)
Soluția la ambele probleme: utilizarea operațiilor normalizate în VM
Exemplu în care se calculează numărul de operații normalizate în VM pentru un program în funcție de operațiile reale din codul sursă
Operații reale în VM | Operații normalizate în VM
ADD, SUB, MULT | 1
DIV, SQRT | 4
EXP, SIN | 8

## Slide 30: MFLOPS (4)
Operațiile reale în VM conduc la valoarea nativă pentru MFLOPS
Operațiile normalizate în VM conduc la valoarea normalizată pentru MFLOPS
Indicatorii MIPS și MFLOPS sunt utili pentru compararea calculatoarelor din aceeași familie
  Nu sunt potriviți pentru compararea calculatoarelor cu seturi diferite de instrucțiuni

## Slide 31: MFLOPS (5)
Totuși, MFLOPS este utilizat de anumite programe de evaluare a performanței supercalculatoarelor
Exemplu: programul Linpack
  Bibliotecă software pentru operații de algebră numerică liniară (vectorială sau matricială)
  HPL (High Performance Linpack) – implementare portabilă a programului Linpack utilizată pentru lista TOP500

## Slide 32: MFLOPS (6)
TOP500 – ordonează primele 500 cele mai rapide calculatoare cunoscute public
  http://www.top500.org/
Lista actuală: publicată în noiembrie 2017
Nr. 1 în listă: Sunway TaihuLight (China)
  Dezvoltat de National Research Center of Parallel Computer Engineering and Technology (NRCPC)
  Instalat la National Supercomputer Center din Wuxi, China

## Slide 33: MFLOPS (7)
  Performanța Linpack: 93 PFLOPS
  Performanța maximă: 125,4 PFLOPS
  Numărul total de nuclee: 10.649.600
  Numărul nodurilor de calcul: 40.960
  Nod de calcul:
    Un procesor Sunway SW26010 260C (procesor RISC; 1,45 GHz; 260 nuclee; peste 3 TFLOPS)
    Memorie: bazată pe tehnologia DDR3, 32 GB
    Pentru fiecare nucleu: memorie cache de instrucțiuni (12 KB); memorie locală (64 KB)

## Slide 34: MFLOPS (8)
  Memorie internă totală: 1,3 PB
  Interconexiune: Sunway Network
    Bazată pe tehnologia PCI Express 3.0
    Lățime de bandă maximă de 16 GB/s între noduri
  Sistem de operare: Sunway Raise OS
    Bazat pe Linux
    Dezvoltat de NRCPC
  Consum de putere: 15,3 MW
  Eficiență energetică: 6 GFLOPS / W

## Slide 35: MFLOPS (9)

## Slide 36: MFLOPS (10)

## Slide 37: Rezumat (1)
Timpul de execuție este principalul indicator de performanță
Pentru estimarea performanței UCP, timpul de execuție se poate aproxima prin timpul UCP
Timpul UCP se poate exprima în funcție de numărul mediu al ciclurilor de ceas pe instrucțiune (CPI)
MIPS este un indicator popular de performanță

## Slide 38: Rezumat (2)
  Există diferite probleme atunci când MIPS se utilizează pentru compararea performanțelor
Pentru aplicații care necesită operații în VM, ca metrică de performanță se poate utiliza MFLOPS (GFLOPS, TFLOPS, PFLOPS)
  Pentru evitarea unor probleme legate de utilizarea indicatorului MFLOPS, se pot considera operații normalizate în VM
Programul Linpack se utilizează pentru evaluarea performanței supercalculatoarelor

## Slide 39: Noțiuni, cunoștințe
  Timpul de răspuns
  Timpul UCP
  Exprimarea timpului UCP
  Indicatorul MIPS
  Probleme legate de utilizarea indicatorului MIPS
  Indicatorul MFLOPS
  Probleme legate de utilizarea indicatorului MFLOPS

## Slide 40: Întrebări
Care sunt deosebirile dintre timpul de răspuns și timpul UCP?
Cum se poate exprima timpul UCP în funcție de numărul mediu al ciclurilor de ceas pe instrucțiune?
Care sunt dezavantajele indicatorului MIPS?
Care sunt problemele legate de indicatorul MFLOPS?