## Slide 1: Memorii semiconductoare
Memorii semiconductoare
  Celula de memorie și unitatea de memorie
  Organizarea memoriilor
  Proiectarea memoriilor
  Exemplu de circuit de memorie comercial
  Memorii DRAM
  Memorii flash

## Slide 2: Memorii flash
  Memorii flash
    Principiul de funcționare
    Arhitectura NOR
    Arhitectura NAND
    Sisteme de memorie NAND
    Formatul SD
    Formatul SSD
    Formatul eMMC
    Formatul UFS

## Slide 3: Principiul de funcționare (1)
Tehnologia: combinație între tehnologiile EPROM și EEPROM
  Flash: se realizează ștergerea unui bloc întreg
Celula de memorie flash este similară cu celula de memorie EPROM
  Tranzistor cu efect de câmp FET (Field-Effect Transistor) în tehnologia MOS
  Poartă de control (PC) obișnuită
  Poartă flotantă (PF) suplimentară

## Slide 4: Principiul de funcționare (2)

## Slide 5: Principiul de funcționare (3)
Funcționarea: bazată pe acumularea sau eliminarea sarcinilor electrice pe/de pe PF
  Prezența sarcinilor: anulează câmpul electric de la PC  crește tensiunea de prag a celulei
  Valoarea binară memorată depinde de curentul detectat prin canalul tranzistorului
  Nu se detectează un curent: valoarea 0  PF s-a încărcat cu sarcini electrice
  Se detectează un curent: valoarea 1  sarcinile electrice au fost eliminate de pe PF

## Slide 6: Principiul de funcționare (4)
Două tipuri de celule
  Cu un singur nivel (SLC – Single-Level Cell): celula memorează un singur bit
  Cu nivele multiple (MLC – Multi-Level Cell): celula memorează mai mulți biți
Arhitectura memoriilor flash
  Modul de interconectare al celulelor
  Compromis între dimensiunea celulei și viteza de funcționare
  Cele mai utilizate arhitecturi: NOR și NAND

## Slide 7: Principiul de funcționare (5)
Considerăm o celulă de memorie NOR
Scrierea
  Starea implicită a unei celule: 1 logic
  Prin scriere starea se modifică la 0 logic
  Se aplică o tensiune de ~12 V pe PC

## Slide 8: Principiul de funcționare (6)
  Electronii se deplasează de la sursă la drenă prin canalul tranzistorului
  Electronii pot depăși nivelul de energie necesar pentru trecerea peste stratul izolator
  Injectarea electronilor: se acumulează pe PF
  Dacă se elimină tensiunea de pe PC: starea celulei se păstrează
  Îndepărtarea electronilor de pe PF: prin ștergerea celulei

## Slide 9: Principiul de funcționare (7)
Ștergerea
  Resetarea la valoarea logică 1
  Se aplică o tensiune de ~12 V pe sursă
  Electronii sunt îndepărtați de pe PF  efectul de barieră Fowler-Nordheim

## Slide 10: Memorii flash
  Memorii flash
    Principiul de funcționare
    Arhitectura NOR
    Arhitectura NAND
    Sisteme de memorie NAND
    Formatul SD
    Formatul SSD
    Formatul eMMC
    Formatul UFS

## Slide 11: Arhitectura NOR (1)
Concepută pentru înlocuirea memoriilor de program EPROM și EEPROM
Pune la dispoziție magistrale complete de adrese și date  permite accesul aleatoriu
Permite o densitate mai redusă a celulelor
  Necesită câte un contact metalic la fiecare două celule
Matrice de celule: linii de date (bit)  drene; linii de adrese (cuvânt)  PC

## Slide 12: Arhitectura NOR (2)

## Slide 13: Arhitectura NOR (3)
Accesul la citire: aleatoriu
  Programele se pot executa direct din memoria flash
Accesul la scriere: aleatoriu
Accesul la ștergere: la nivel de bloc
  Dimensiuni tipice: 128 KB; 256 KB; 512 KB
Scrierea și ștergerea sunt relativ lente
Numărul ciclurilor de scriere/ștergere
  SLC: 100.000 .. 1.000.000; MLC: ~100.000

## Slide 14: Memorii flash
  Memorii flash
    Principiul de funcționare
    Arhitectura NOR
    Arhitectura NAND
    Sisteme de memorie NAND
    Formatul SD
    Formatul SSD
    Formatul eMMC
    Formatul UFS

## Slide 15: Arhitectura NAND (1)
Concepută pentru înlocuirea memoriilor externe (de ex., discuri magnetice)
Nu pune la dispoziție magistrale externe de adrese și de date
  Se simplifică interconexiunile interne
  Nu este posibil accesul aleatoriu
Matrice de celule: conexiuni în serie
  Crește densitatea celulelor
  Accesul la celule este serial

## Slide 16: Arhitectura NAND (2)

## Slide 17: Arhitectura NAND (3)
Creșterea suplimentară a densității: prin eliminarea magistralelor externe
  Accesul la memorie: prin registre de comenzi și de date
Blocurile sunt împărțite în pagini
  Dimensiuni ale paginilor: 512 B; 2 KB; 4 KB
  Fiecare pagină conține octeți suplimentari pentru un cod corector de erori (ECC)
  Cod ECC tipic de 24 biți: corectează un bit eronat din 4096 de biți (512 B)

## Slide 18: Arhitectura NAND (4)
Accesul la citire, scriere: la nivel de pagină
Accesul pentru ștergere: la nivel de bloc
Numărul ciclurilor de scriere/ștergere
  SLC: ~100.000; MLC: 5.000 .. 10.000
Avantaje ale arhitecturii NAND:
  Densitate și capacitate mai ridicată
  Cost mai redus
  Viteză mai ridicată a operațiilor de ștergere, citire secvențială și scriere secvențială

## Slide 19: Memorii flash
  Memorii flash
    Principiul de funcționare
    Arhitectura NOR
    Arhitectura NAND
    Sisteme de memorie NAND
    Formatul SD
    Formatul SSD
    Formatul eMMC
    Formatul UFS

## Slide 20: Sisteme de memorie NAND (1)
  Structura generală
  Circuite de memorie NAND (SLC, MLC)
  Interfață cu circuitele de memorie NAND
  Driver pentru circuite de memorie NAND
  Module software pentru gestiunea memoriei

## Slide 21: Sisteme de memorie NAND (2)
Gestiunea blocurilor defecte
  Memoriile NAND pot conține blocuri defecte
  Blocurile defecte sunt marcate
  La formatarea memoriei (de producător) se rezervă un număr de blocuri
  Dacă apare o eroare la scriere sau ștergere, blocul este marcat ca fiind defect
  Datele din blocul defect sunt mutate într-un bloc de rezervă

## Slide 22: Sisteme de memorie NAND (3)
Uniformizarea uzurii (wear leveling)
  Uzura memoriilor flash: apare din cauza degradării stratului de oxid dintre PF și PC
  O parte din electroni rămân blocați în stratul de oxid  reduc câmpul electric la ștergere
  Este necesară distribuirea uniformă a operațiilor de scriere/ștergere
  Unul din blocuri este realizat cu o durată de viață extinsă  utilizat pentru evidența utilizării blocurilor

## Slide 23: Sisteme de memorie NAND (4)
Uniformizarea dinamică a uzurii
  Utilizează tabela de translatare a adreselor logice în adresele fizice ale memoriei
  La o nouă scriere, blocul fizic original este marcat invalid  se va utiliza un alt bloc
  Sunt reutilizate doar blocurile cu conținut dinamic
Uniformizarea statică a uzurii
  Blocurile cu date statice sunt mutate periodic

## Slide 24: Sisteme de memorie NAND (5)
Factorul de amplificare a scrierii
  Raportul dintre volumul datelor scrise efectiv în memoria flash și cel al datelor transmise pentru scriere
  Scrierea într-un bloc care conține deja date: datele existente sunt copiate în memoria RAM și sunt combinate cu noile date
  În unele cazuri, factorul de amplificare a scrierii poate avea valori ridicate (20 .. 30)

## Slide 25: Sisteme de memorie NAND (6)
Executarea programelor dintr-o memorie cu arhitectură NAND
  Se utilizează tehnici ale memoriei virtuale
  Se copiază pagini din memoria NAND în memoria RAM
  Codul se execută în memoria RAM
  Circuitul de memorie NAND poate conține o memorie RAM cu dimensiuni limitate

## Slide 26: Sisteme de memorie NAND (7)
Memorii NAND cu controler integrat
  Controlerul implementează unele funcții executate de UCP (de ex., corecția erorilor)
  Exemplu: SmartNAND (Toshiba)
  Avantaj: memoriile NAND MLC pot fi utilizate cu procesoare de uz general, care nu dispun de module hardware ECC
Interfața cu circuitele de memorie
  Este standardizată de grupul de lucru ONFI (Open NAND Flash Interface)

## Slide 27: Sisteme de memorie NAND (8)
  Specifică interfața fizică pentru circuite de memorie NAND în diferite capsule
  Definește interfețele electrice: asincronă (SDR) și sincrone (NV-DDR, NV-DDR2/DDR3)
  Definește un set standard de comenzi pentru citire, scriere și ștergere
  Definește un mecanism pentru citirea caracteristicilor memoriei
  Versiunea curentă: 4.1 (dec. 2017)
  Rate de transfer de până la 1200 MT/s

## Slide 28: Memorii flash
  Memorii flash
    Principiul de funcționare
    Arhitectura NOR
    Arhitectura NAND
    Sisteme de memorie NAND
    Formatul SD
    Formatul SSD
    Formatul eMMC
    Formatul UFS

## Slide 29: Formatul SD (1)
SD – Secure Digital
Format creat de firmele Matsushita, SanDisk și Toshiba
Standarde actualizate de asociația SDA (SD Card Association, www.sdcard.org)
Patru familii: SDSC, SDHC, SDXC, SDIO
Trei dimensiuni: standard, mini, micro
Facilitate de protecție a conținutului
  Zonă protejată: ~10% din capacitate

## Slide 30: Formatul SD (2)
SD sau SDSC (SD Standard Capacity)
  Capacitate: până la 2 GB
  Sistem de fișiere FAT16
SDHC (SD High Capacity)
  Capacitate: >2 GB, până la 32 GB
  Sistem de fișiere FAT32
SDXC (SD eXtended Capacity)
  Capacitate: >32 GB, până la 2 TB
  Sistem de fișiere exFAT (Microsoft)

## Slide 31: Formatul SD (3)
SDIO (SD Input Output)
  Extensie SD cu funcții de I/E
  Se utilizează conectorul SD pentru interfețe de rețea, receptoare GPS, adaptoare TV etc.
Dimensiuni
  Standard: 32 x 24 x 2,1 mm
  Mini: 20 x 21,5 x1,4 mm
  Micro: 11 x 15 x 1 mm
  SDXC: doar standard și micro

## Slide 32: Formatul SD (4)
Moduri de transfer
  Magistrala SPI (Serial Peripheral Interface)
  Magistrala SD, 1 bit: o linie pentru comenzi, o linie pentru date
  Magistrala SD, 4 biți: o linie pentru comenzi, patru linii pentru date

## Slide 33: Formatul SD (5)
Interfața
  Interfață serială sincronă: calculatorul sau dispozitivul gazdă furnizează un semnal de ceas
  Comenzi de 48 de biți
    Determinarea tipului, a capacității și a posibilităților cartelei SD
    Utilizarea tensiunii de 1,8 V (SDHC, SDXC)
    Utilizarea unei frecvențe de ceas mai ridicate
    Citirea sau scrierea unui bloc

## Slide 34: Formatul SD (6)
  Viteza interfeței
    Viteza implicită: 12,5 MB/s (SD, SDHC, SDXC)
    HS (High Speed): 25 MB/s (SD, SDHC, SDXC)
    UHS-I (Ultra High Speed-I): 50 MB/s; 104 MB/s (SDHC, SDXC)
    UHS-II: 156 MB/s; 312 MB/s (SDHC, SDXC)
    UHS-III: 312 MB/s; 624 MB/s (SDHC, SDXC)
Viteza operațiilor de citire/scriere
  Depinde de: frecvența erorilor; factorul de amplificare a scrierii; necesitatea ștergerii

## Slide 35: Formatul SD (7)
  Clasa de viteză: indică viteza minimă (MB/s) la operațiile secvențiale de scriere
  Clase standard: C2; C4; C6; C10
  Clase UHS: U1 (10 MB/s); U3 (30 MB/s)
  Clase video:
    V6; V10 (definiție standard – SD)
    V30 (HD; 24, 25, 30, 50, sau 60 cadre/s)
    V60 (UHD 4K; 60 sau 120 cadre/s)
    V90 (UHD 8K; 60 sau 120 cadre/s)

## Slide 36: Formatul SD (8)
  Clasa de performanță pentru rularea aplicațiilor indică:
    Viteza minimă la operațiile aleatorii de citire și scriere în operații de I/E pe secundă (IOPS – Inputs/Outputs Per Second)
    Viteza minimă la operațiile secvențiale de scriere (MB/s)
  Clasa A1: 1500 IOPS (R, aleatorie); 500 IOPS (W, aleatorie); 10 MB/s (W, secvențială)
  Clasa A2: 4000 IOPS (R, aleatorie); 2000 IOPS (W, aleatorie); 10 MB/s (W, secvențială)

## Slide 37: Memorii flash
  Memorii flash
    Principiul de funcționare
    Arhitectura NOR
    Arhitectura NAND
    Sisteme de memorie NAND
    Formatul SD
    Formatul SSD
    Formatul eMMC
    Formatul UFS

## Slide 38: Formatul SSD (1)
SSD – Solid-State Drive
Poate utiliza interfețe compatibile cu unitățile de discuri magnetice
De obicei, conține memorii flash NAND
  Mai multe circuite de memorie  funcționează în paralel
  Rata de transfer este mărită
  Întârzierile relativ mari la execuția operațiilor sunt ascunse

## Slide 39: Formatul SSD (2)
Buffer
  Realizat cu o memorie DRAM
  Utilizat ca o memorie cache rapidă
Baterie sau condensator
  Permite salvarea datelor din buffer la întreruperea tensiunii de alimentare
Controler
  Corecția erorilor (cod ECC), uniformizarea uzurii, gestiunea blocurilor defecte
Interfața
  SATA (Serial ATA), USB, PCI Express

## Slide 40: Formatul SSD (3)
  NVMe (Non-Volatile Memory Express)
    Protocol de interfață bazat pe standarde deschise elaborate de NVM Express, Inc. (nvmexpress.org)
    Versiunea curentă: 1.3a (oct. 2017)
    Dedicat pentru accesul la memoriile nevolatile semiconductoare prin magistrala PCI Express
    Adaptat la caracteristicile memoriilor NVM: latența redusă și paralelismul intern
    Utilizează 65.535 de cozi pentru comenzi
    Unități SSD: plăci de extensie PCI Express sau unități de 2,5” atașate printr-un conector (U.2)

## Slide 41: Formatul SSD (4)
Avantaje față de discurile magnetice
  Timp de acces mult mai redus: 0,1 ms (unități de discuri HDD: 3..12 ms)
  Rata de transfer ridicată: 100..600 MB/s (PC), 6..7 GB/s (servere) (HDD: ~140 MB/s)
  Rezistență la șocuri și vibrații
Dezavantaje
  Cost mai ridicat
  Viteza de scriere < viteza de citire

## Slide 42: Formatul SSD (5)
Exemplu de unitate SSD
  Samsung 960 Pro
  Citire/scriere secvențială: 3.500/2.100 MB/s
  Citire aleatorie (4 KB): 440.000 IOPS
  Scriere aleatorie (4 KB): 360.000 IOPS

## Slide 43: Memorii flash
  Memorii flash
    Principiul de funcționare
    Arhitectura NOR
    Arhitectura NAND
    Sisteme de memorie NAND
    Formatul SD
    Formatul SSD
    Formatul eMMC
    Formatul UFS

## Slide 44: Formatul eMMC (1)
eMMC – Embedded MultiMediaCard
Format dezvoltat inițial de firmele Siemens și SanDisk
Standard actualizat de organizaţia JEDEC
  Versiunea curentă: 5.1 (2015)
Memorii flash MLC NAND și un controler într-o capsulă BGA (Ball Grid Array)
Utilizare: tablete, telefoane inteligente, dispozitive ale electronicii de consum

## Slide 45: Formatul eMMC (2)
Interfața și protocolul de comenzi HS-MMC (High Speed MultiMediaCard)
  Comenzi de nivel înalt
Este disponibil un mod de transfer DDR (Double Data Rate), începând cu vers. 4.4
Rate de transfer: 52; 104; 200; 400 (MB/s)
Toate operațiile specifice memoriei flash sunt executate de controlerul integrat
  Corecția erorilor, uniformizarea uzurii etc.

## Slide 46: Formatul eMMC (3)
Avantaje
  Procesorul gazdă nu trebuie să gestioneze operațiile primitive ale memoriei flash
  Se reduce costul sistemelor

## Slide 47: Memorii flash
  Memorii flash
    Principiul de funcționare
    Arhitectura NOR
    Arhitectura NAND
    Sisteme de memorie NAND
    Formatul SD
    Formatul SSD
    Formatul eMMC
    Formatul UFS

## Slide 48: Formatul UFS (1)
UFS – Universal Flash Storage
Destinat înlocuirii formatelor SD și eMMC
Standard elaborat de comitetul JEDEC
  Versiunea curentă: 3.0 (ian. 2018)
  Include specificațiile eMMC ca un subset
Scopul: creșterea ratelor de transfer și a fiabilității memoriilor flash
Utilizare: memorii înglobate în dispozitive mobile sau ca și cartele de extensie

## Slide 49: Formatul UFS (2)
Interfața electrică: tehnologia M-PHY
  Dezvoltată de MIPI Alliance (Mobile Industry Processor Interface Alliance)
  Interfață serială duplex, diferențială
  Informația de sincronizare este înglobată în semnalele de date  codificarea 8b/10b
  Rate de transfer de peste 1000 Mbiți/s: 2,9 Gbiți/s; 5,8 Gbiți/s; 11,6 Gbiți/s pe canal
  Moduri de comunicație cu consum redus de energie: 3 Mbiți/s .. 500 Mbiți/s

## Slide 50: Formatul UFS (3)
Cartele de extensie UFS
  Standard separat elaborat de comitetul JEDEC (UFS Card Extension)
  Versiunea curentă: 1.1 (ian. 2018)
  Primele cartele UFS au fost produse de Samsung Electronics (2016)
    Capacități de până la 256 GB
    Citire secvențială: 530 MB/s
    Scriere secvențială: 170 MB/s
    Citire aleatorie: 40.000 IOPS; scriere aleatorie: 35.000 IOPS

## Slide 51: Sisteme de memorie
Ierarhia memoriilor
Tipuri de memorii
Memorii semiconductoare
Memoria cu unități multiple
Memoria asociativă
Memoria cache
Memoria virtuală

## Slide 52: Memoria cu unități multiple (1)
Permite suprapunerea acceselor de citire sau de scriere a mai multor date
O secvență de adrese consecutive este asignată unor unități consecutive de memorie
Exemplu: Arhitectură pentru conectarea în paralel a 2m unități de memorie
  Cuvântul cu adresa i este asignat unității de memorie Mj , j = i mod 2m

## Slide 53: Memoria cu unități multiple (2)

## Slide 54: Memoria cu unități multiple (3)
Tehnica de distribuire a adreselor între mai multe unități: intercalare a adreselor de memorie (“interleaving”)
  Intercalarea adreselor între 2m unități de memorie  intercalare cu 2m căi
Eficiența unui sistem de memorie cu unități multiple: dependentă de ordinea în care sunt generate adresele de memorie

## Slide 55: Rezumat (1)
Funcționarea unei celule de memorie flash se bazează pe acumularea unor sarcini electrice pe o poartă flotantă și eliminarea acestora
Cele mai utilizate arhitecturi de memorii flash sunt arhitectura NOR și arhitectura NAND
Componentele unui sistem de memorie NAND sunt: circuitele de memorie, interfața cu circuitele, driverul și modulele software
  Gestiunea blocurilor defecte și uniformizarea uzurii sunt operații importante

## Slide 56: Rezumat (2)
Memoria flash se utilizează în cartele de memorie și unități de discuri semiconductoare
  Formatul SD: permite capacități ridicate (familia SDXC) și operații cu viteze ridicate (clasele UHS)
  Formatul SSD: alternativă la unitățile de discuri
  Formatul eMMC: conține memorii flash MLC și un controler în aceeași capsulă
  Formatul UFS: permite creșterea ratelor de transfer și a fiabilității memoriilor flash
Memoria cu unități multiple permite suprapunerea acceselor de citire și scriere

## Slide 57: Noțiuni, cunoștințe (1)
  Principiul de funcționare al unei celule de memorie flash
  Operațiile de scriere și ștergere ale unei celule de memorie NOR
  Arhitectura NOR a memoriilor flash
  Arhitectura NAND a memoriilor flash
  Structura generală a unui sistem de memorie NAND
  Metode pentru uniformizarea uzurii

## Slide 58: Noțiuni, cunoștințe (2)
  Interfața cu circuitele de memorie
  Familii de cartele de memorie SD
  Interfața cartelelor de memorie SD
  Caracteristici ale formatului SSD
  Caracteristici ale formatului eMMC
  Caracteristici ale formatului UFS
  Principiul și structura unei memorii cu unități multiple

## Slide 59: Întrebări
Care sunt efectele pe care se bazează scrierea și ștergerea unei celule NOR?
Care sunt deosebirile dintre memoriile flash cu arhitectură NOR și NAND?
Care sunt operațiile specifice necesare pentru gestiunea unei memorii NAND?
Care este avantajul memoriei cu unități multiple?