## Slide 1: Sisteme de memorie
Ierarhia memoriilor
Tipuri de memorii
Memorii semiconductoare
Memoria cu unități multiple
Memoria asociativă
Memoria cache
Memoria virtuală

## Slide 2: Memoria asociativă (1)
Memorii RAM: datele sunt identificate cu ajutorul unor adrese unice
Memorii asociative: datele sunt identificate prin conținutul acestora  memorii adresabile prin conținut (CAM – Content Addressable Memory)
Memorie asociativă cu n cuvinte: timpul de căutare a unei date este independent de n
  Toate cuvintele din memorie pot fi comparate în paralel cu cuvântul căutat

## Slide 3: Memoria asociativă (2)
Cost mai ridicat decât al memoriilor RAM
Exemple de utilizare:
  Memorii cache  translatarea adreselor
  Recunoașterea modelelor
Două tipuri de memorii asociative:
  Cu potrivire exactă: datele sunt identificate pe baza egalității cu o cheie
  Cu comparație: utilizează operatori relaționali

## Slide 4: Memoria asociativă (3)
Organizarea logică: fixă sau variabilă
Organizare fixă:
  Un cuvânt este împărțit în segmente fixe
  Segment cheie: fiecare bit al acestui segment trebuie utilizat pentru interogare
Organizare variabilă:
  Un cuvânt poate fi împărțit în segmente fixe
  Orice parte a unui segment poate fi utilizată pentru interogare  complet interogabilă

## Slide 5: Memoria asociativă (4)

## Slide 6: Memoria asociativă (5)
  Celulă de memorie asociativă
  Sunt necesare în jur de 10 tranzistoare

## Slide 7: Memoria asociativă (6)
Prelucrare asociativă
  Executată cu un procesor asociativ
  Procesorul asociativ conține o memorie asociativă și o logică de control suplimentară
  Memoria asociativă poate executa în paralel instrucțiuni primitive
Exemple de instrucțiuni executate de o memorie asociativă:
  SET: setarea la 1 a tuturor biților de potrivire

## Slide 8: Memoria asociativă (7)
  COMPARE: comparații paralele ale argumentului mascat cu toate cuvintele
  READ: transmiterea pe liniile de date a cuvintelor care au biții de potrivire setați
  WRITE: scrierea în paralel a argumentului mascat în toate cuvintele care au biții de potrivire setați
  REPORT: raportarea unității centrale dacă există o potrivire după o căutare precedentă

## Slide 9: Memoria asociativă (8)
Avantajele prelucrării asociative:
  Viteza ridicată: pentru anumite probleme, timpul de execuție se poate reduce cu un factor de n
  Un mod mai natural de a soluționa anumite probleme de calcul
  Operațiile sunt executate local
Aplicații: prelucrarea imaginilor; urmărirea semnalelor radar; inteligența artificială în timp real

## Slide 10: Sisteme de memorie
Ierarhia memoriilor
Tipuri de memorii
Memorii semiconductoare
Memoria cu unități multiple
Memoria asociativă
Memoria cache
Memoria virtuală

## Slide 11: Memoria cache
Memoria cache
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Funcționarea memoriei cache
  Maparea adreselor
    Maparea asociativă
    Maparea directă
    Maparea cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire

## Slide 12: Principiul memoriei cache (1)
Memorie rapidă, utilizată temporar pentru păstrarea unei porțiuni a datelor și instrucțiunilor în vederea utilizării imediate
Memoria cache este mai costisitoare → dimensiunea acestei memorii într-un sistem de calcul este limitată
  O mare parte din cererile de acces vor fi satisfăcute de memoria cache → proprietatea de localitate a referințelor

## Slide 13: Principiul memoriei cache (2)
Amplasare: între memoria principală și UCP
  Conține cópii ale unor blocuri din memoria principală
  Dacă un cuvânt solicitat de UCP se află în memoria cache, nu va fi necesar accesul la memoria principală mai lentă
Îmbunătățirea performanței: amplasarea memoriei cache în același circuit integrat ca și procesorul

## Slide 14: Memoria cache
Memoria cache
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Funcționarea memoriei cache
  Maparea adreselor
    Maparea asociativă
    Maparea directă
    Maparea cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire

## Slide 15: Organizarea memoriei cache (1)
Cuvintele de memorie: păstrate într‑o memorie de date
  Sunt grupate în pagini → blocuri sau linii
Fiecare bloc al memoriei cache este marcat cu adresa sa de bloc → marcaj (“tag”)
Colecția adreselor de marcaj asignate momentan memoriei cache: păstrată într‑o memorie de marcaje

## Slide 16: Organizarea memoriei cache (2)
  Structura de bază a unei memorii cache

## Slide 17: Memoria cache
Memoria cache
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Funcționarea memoriei cache
  Maparea adreselor
    Maparea asociativă
    Maparea directă
    Maparea cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire

## Slide 18: Funcționarea memoriei cache (1)
Atunci când UCP generează o cerere de citire:
  Cererea este trimisă la memoria cache
  Dacă cuvântul nu este găsit în memoria cache: cuvântul solicitat este furnizat de memoria principală
  Dacă cuvântul este găsit în memoria cache: nu este necesar accesul la memoria principală

## Slide 19: Funcționarea memoriei cache (2)
Execuția unei operații de citire

## Slide 20: Funcționarea memoriei cache (3)
Atunci când UCP generează o cerere de scriere:
  Cererea este trimisă la memoria cache
  Dacă cuvântul nu este găsit în memoria cache: se încarcă o copie a blocului în care se află cuvântul din memoria principală în memoria cache
    Se execută o operație de scriere
  Dacă cuvântul este găsit în memoria cache: se execută o operație de scriere

## Slide 21: Funcționarea memoriei cache (4)
Execuția unei operații de scriere

## Slide 22: Funcționarea memoriei cache (5)
Poate apare inconsistența datelor:
  Data din memoria cache diferă de data din memoria principală cu aceeași adresă
O inconsistență temporară este acceptabilă
Problema coerenței memoriilor cache: prevenirea utilizării improprii a datei vechi
  Sisteme multi-procesor
  Sisteme uni-procesor

## Slide 23: Funcționarea memoriei cache (6)
Strategii de scriere: write-back, write-through
Strategia write-back
  Fiecărui cuvânt din memoria cache i se asociază un bit de modificare (“dirty bit”)
  Toate modificările asupra unui cuvânt sunt efectuate în memoria cache
  Dacă un cuvânt trebuie eliminat și bitul de modificare este setat: cuvântul este actualizat în memoria principală

## Slide 24: Funcționarea memoriei cache (7)
  Avantaj:
    Cuvântul din memoria cache poate fi modificat de mai multe ori
  Dezavantaje:
    Memoria cache și memoria principală pot fi temporar inconsistente
    Se complică recuperarea în cazul defectelor de sistem

## Slide 25: Funcționarea memoriei cache (8)
Strategia write-through:
  Cuvântul este modificat atât în memoria cache, cât și în memoria principală
  Avantaje:
    Implementare simplă
    Memoria principală are întotdeauna date consistente cu memoria cache
  Dezavantaj:
    Încetinește UCP

## Slide 26: Memoria cache
Memoria cache
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Funcționarea memoriei cache
  Maparea adreselor
    Maparea asociativă
    Maparea directă
    Maparea cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire

## Slide 27: Maparea adreselor
Translatarea adresei de memorie specificată de UCP în locația cuvântului din memoria cache
Tipuri de mapare a adreselor:
  Mapare asociativă
  Mapare directă
  Mapare cu seturi asociative
Pentru exemple:
  Memorie principală de 64 K cuvinte (16 biți)
  Memorie cache de 256 cuvinte

## Slide 28: Memoria cache
Memoria cache
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Funcționarea memoriei cache
  Maparea adreselor
    Maparea asociativă
    Maparea directă
    Maparea cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire

## Slide 29: Maparea asociativă (1)
Memorie cache cu asociativitate totală
Adresa și conținutul sunt memorate ca și cuvinte separate în memoria cache
  Un cuvânt de memorie poate fi memorat în orice locație a memoriei cache
Organizarea: combinație între o memorie asociativă și o memorie RAM
  Doar adresele cuvintelor sunt memorate în partea asociativă

## Slide 30: Maparea asociativă (2)

## Slide 31: Memoria cache
Memoria cache
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Funcționarea memoriei cache
  Maparea adreselor
    Maparea asociativă
    Maparea directă
    Maparea cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire

## Slide 32: Maparea directă (1)
Se utilizează memorii RAM în locul memoriilor asociative  se reduce costul
Considerăm că memoria cache M1 este împărțită în b = 2s regiuni M1(0), M1(1), …, M1(b-1)  seturi
Memoria principală M2 este divizată în blocuri
Fiecare bloc M2(i) din M2 este amplasat într‑un set M1(j) din M1
  Adresa j a setului: j = i mod b

## Slide 33: Maparea directă (2)
Considerăm că un set al memoriei cache conține un singur cuvânt
Adresele de memorie sunt divizate în două părți:
  Index: s biți de ordin inferior ai adresei din memoria principală → identifică setul memoriei cache care poate memora blocul
  Marcaj: t biți de ordin superior rămași ai adresei din memoria principală

## Slide 34: Maparea directă (3)
La adresa specificată de index:
  Este memorat un marcaj în memoria de marcaje
  Este memorat un bloc în memoria de date
Memoria de marcaje poate fi o memorie RAM obișnuită, adresată de index (s biți)
Dacă există 2d cuvinte pe set: cei d biți de ordin inferior ai adresei formează deplasamentul cuvântului din set

## Slide 35: Maparea directă (4)

## Slide 36: Maparea directă (5)

## Slide 37: Maparea directă (6)
Avantaje ale mapării directe:
  Necesită un număr mai redus de biți pentru fiecare cuvânt din memoria cache
  Nu necesită memorie asociativă
Dezavantaj al mapării directe:
  Performanțele pot fi reduse dacă două sau mai multe cuvinte cu același index, dar marcaje diferite, sunt accesate frecvent

## Slide 38: Maparea directă (7)
Exemplu de proiectare a unei memorii cache cu mapare directă
  Procesor conectat cu o memorie externă adresabilă la nivel de octet (B)
  Magistrală de adrese de 32 biți
  Magistrală de date de 32 biți
  Dimensiunea memoriei cache: 1 MB
  Dimensiunea unui set: 32 B

## Slide 39: Maparea directă (8)
Nr. de seturi: 1 MB / 32 B = 220 B / 25 B = 215
Selectarea seturilor din memoria de date: s = 15 (biți pentru adresa setului)
Adresarea unui B din setul de 32 B: d = 5
Marcajul: t = 32 – (15 + 5) = 12
Dimensiunea memoriei de marcaje: 215 x 12 biți
Nr. de cuvinte din memoria de date: 1 MB / 4 B = 220 B / 22 B = 218 cuvinte de 32 biți
Adresă de 18 biți pentru memoria de date

## Slide 40: Maparea directă (9)

## Slide 41: Memoria cache
Memoria cache
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Funcționarea memoriei cache
  Maparea adreselor
    Maparea asociativă
    Maparea directă
    Maparea cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire

## Slide 42: Maparea cu seturi asociative (1)
Permite memorarea mai multor blocuri cu același index
Memoria cache M1 este divizată în b = 2s seturi
Fiecare set poate memora k = 2m blocuri
Fiecare set M1(k) este o memorie asociativă
Maparea asociativă și cea directă: cazuri speciale ale mapării cu seturi asociative
  k = 1: mapare directă
  b = 1: mapare complet asociativă

## Slide 43: Maparea cu seturi asociative (2)
În practică, se utilizează valori mici ale numărului k (ex., k = 4)
  Permite utilizarea unor memorii RAM pentru memorarea marcajelor
Memorie cache cu seturi asociative cu k blocuri  set asociativ cu k căi
Fiecare bloc de memorie: aceeași structură ca și o memorie cache cu mapare directă
Arhitectura unui set asociativ cu k căi 

## Slide 44: Maparea cu seturi asociative (3)

## Slide 45: Maparea cu seturi asociative (4)
Memorie cache cu seturi asociative cu două căi

## Slide 46: Maparea cu seturi asociative (5)
Exemplu de proiectare a unei memorii cache cu seturi asociative
  Procesor de 32/64 biți
  Magistrală de adrese de 32 biți
  Magistrală de date de 64 biți
  Dimensiunea memoriei cache: 2 MB
  Dimensiunea unui set: 64 B
  Memorie cache cu seturi asociative cu două căi

## Slide 47: Maparea cu seturi asociative (6)
Nr. de seturi: 2 MB / 2x64 B = 221 B / 27 B = 214
Selectarea seturilor din memoria de date: s = 14 (biți pentru adresa setului)
Adresarea unui B din setul de 64 B: d = 6
Marcajul: t = 32 – (14 + 6) = 12
Dimens. memoriei de marcaje: 2 x (214 x 12 biți)
Nr. de cuvinte din blocurile memoriei de date: 2 MB / 2x8 B = 1 MB / 8 B = 220 B / 23 B = 217
Memoria de date: 2 x (217 x 64 biți)

## Slide 48: Maparea cu seturi asociative (7)

## Slide 49: Memoria cache
Memoria cache
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Funcționarea memoriei cache
  Maparea adreselor
    Maparea asociativă
    Maparea directă
    Maparea cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire

## Slide 50: Strategii de înlocuire (1)
Dacă nu mai există spațiu în memoria cache, trebuie să se înlocuiască un set
Înlocuire aleatorie
  Alege un set în mod aleatoriu și îl înlocuiește cu blocul care conține data nou accesată
  Avantaj: implementare simplă
  Dezavantaj: seturile cu probabilitatea maximă de a fi utilizate din nou au aceeași șansă de a fi eliminate ca și cele care nu vor fi utilizate din nou

## Slide 51: Strategii de înlocuire (2)
Cel mai puțin frecvent utilizat (LFU – Least Frequently Used)
  Pentru fiecare set, se păstrează un contor al numărului total de utilizări
  Avantaj: un set utilizat frecvent are o probabilitate mai mare de a rămâne în memoria cache
  Dezavantaj: seturile care au fost încărcate recent au o valoare mică a contorului

## Slide 52: Strategii de înlocuire (3)
Cel mai puțin recent utilizat (LRU – Least Recently Used)
  Un set care nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp are o șansă mai redusă de a fi utilizat în viitorul apropiat
  Se păstrează evidența acelor seturi care au fost accesate cel mai recent  contor
  Are performanța cea mai bună raportată la cost comparativ cu celelalte metode

## Slide 53: Rezumat (1)
Memoria asociativă permite determinarea rapidă a prezenței unui cuvânt în memorie
  Conține o logică suplimentară pentru compararea în paralel a tuturor cuvintelor cu cuvântul căutat
  Poate fi cu potrivire exactă sau cu comparație, cu organizare fixă sau organizare variabilă
Un procesor asociativ conține o memorie asociativă și poate executa în paralel instrucțiuni primitive
  Este avantajos pentru anumite probleme

## Slide 54: Rezumat (2)
Memoria cache este o memorie rapidă care păstrează o parte a instrucțiunilor și a datelor
  Permite reducerea numărului de accese la memoria principală
  Este formată dintr-o memorie de date și o memorie de marcaje
  Se pot utiliza două strategii de scriere: write-back și write-through
Maparea asociativă a adreselor asigură flexibilitatea maximă, dar necesită o memorie asociativă

## Slide 55: Rezumat (3)
Maparea directă a adreselor permite utilizarea unei memorii RAM, dar reduce flexibilitatea prin amplasarea unui bloc într-un anumit set fix
Maparea cu seturi asociative este cea mai utilizată; permite memorarea într-un set a mai multor blocuri cu același index
Există diferite strategii de înlocuire a unui set din memoria cache: înlocuire aleatorie; cel mai puțin frecvent utilizat; cel mai puțin recent utilizat

## Slide 56: Noțiuni, cunoștințe (1)
  Principiul memoriei asociative
  Tipuri de memorii asociative
  Schema bloc a unei memorii asociative
  Schema unei celule de memorie asociativă
  Prelucrarea asociativă
  Principiul memoriei cache
  Organizarea memoriei cache
  Execuția unei operații de citire și de scriere într-un sistem cu memorie cache

## Slide 57: Noțiuni, cunoștințe (2)
  Problema coerenței memoriilor cache
  Strategii de scriere pentru memoria cache
  Principiul memoriei cache cu maparea asociativă a adreselor
  Principiul memoriei cache cu mapare directă a adreselor
  Principiul memoriei cache cu seturi asociative
  Strategii de înlocuire pentru memoria cache

## Slide 58: Întrebări
Care sunt avantajele prelucrării asociative?
Care este deosebirea dintre strategia de scriere write-back și strategia write-through la memoria cache?
Care sunt avantajele și dezavantajele mapării directe la memoria cache?
Cum se realizează înlocuirea unui set din memoria cache dacă se utilizează strategia “cel mai puțin frecvent utilizat”?