## Slide 1: Cuprins
1. Introducere
2. Unitatea aritmetică și logică
3. Sisteme de memorie
4. Arhitecturi RISC
5. Introducere în arhitecturi paralele

## Slide 2: 4. Arhitecturi RISC
Introducere
Cauze ale complexității arhitecturale
Avantaje ale arhitecturilor RISC
Ferestre suprapuse de registre
Caracteristici ale arhitecturilor RISC
Comparație între arhitecturile RISC și CISC

## Slide 3: Introducere (1)
Arhitecturile de calculatoare au evoluat progresiv spre o complexitate mai ridicată
  Număr mare de instrucțiuni
  Număr mare de moduri de adresare
  Putere de calcul ridicată a instrucțiunilor individuale
  Registre specializate
Calculator cu set complex de instrucțiuni (CISC – Complex Instruction Set Computer)

## Slide 4: Introducere (2)
Efectele unei instrucțiuni complexe trebuie evaluate înainte de adăugarea acesteia la setul de instrucțiuni
  Unele din instrucțiunile procesoarelor CISC sunt utilizate rareori de compilatoare
Principiul de a nu se adăuga instrucțiuni utilizate rar la setul de instrucțiuni: calculator cu set redus de instrucțiuni (RISC – Reduced Instruction Set Computer)

## Slide 5: Arhitecturi RISC
Introducere
Cauze ale complexității arhitecturale
Avantaje ale arhitecturilor RISC
Ferestre suprapuse de registre
Caracteristici ale arhitecturilor RISC
Comparație între arhitecturile RISC și CISC

## Slide 6: Cauze ale complexității arhitecturale
Facilitarea utilizării limbajelor de nivel înalt
  S-au prevăzut instrucțiuni mai puternice pentru limbajele de nivel înalt
Migrarea funcțiilor de la implementarea prin software la implementarea prin hardware
  Software  firmware  hardware
Compatibilitatea în sus
  Un mod de a îmbunătăți un sistem prin adăugarea unor facilități noi, mai complexe

## Slide 7: Arhitecturi RISC
Introducere
Cauze ale complexității arhitecturale
Avantaje ale arhitecturilor RISC
Ferestre suprapuse de registre
Caracteristici ale arhitecturilor RISC
Comparație între arhitecturile RISC și CISC

## Slide 8: Avantaje ale arhitecturilor RISC (1)
Obiective universal acceptate de către proiectanții de calculatoare:
  Minimizarea timpului de execuție
  Minimizarea costului de proiectare
Metode pentru îndeplinirea obiectivelor:
  Îmbunătățirea tehnologiei componentelor
  Minimizarea numărului mediu al ciclurilor de ceas pe instrucțiune
  Execuția simultană a mai multor instrucțiuni

## Slide 9: Avantaje ale arhitecturilor RISC (2)
Arhitecturile CISC necesită o logică mai complexă
  Este necesar un microprogram complex
  O parte importantă a suprafeței circuitului este ocupată de memoria de microprogram
Suprafața circuitului necesară pentru unitatea de control: CISC  40% .. 60%; RISC  10%
Suprafața rămasă la o arhitectură RISC poate fi utilizată pentru alte componente

## Slide 10: Avantaje ale arhitecturilor RISC (3)
Viteza de calcul
  Arhitecturile RISC sunt mai potrivite pentru utilizarea sistemelor pipeline de instrucțiuni
Implementarea în circuite VLSI
  Unitatea de control a arhitecturilor RISC este implementată prin hardware (cablată)
  Un număr mare de registre și memoriile cache reduc numărul acceselor la memorie

## Slide 11: Avantaje ale arhitecturilor RISC (4)
Timpul de proiectare
  Timpul necesar pentru testare și depanare este mai redus
  Posibilitatea erorilor este mai redusă
  Avantaje: costuri de proiectare mai reduse; fiabilitate de proiectare mai ridicată
Facilitarea utilizării limbajelor de nivel înalt
  Instrucțiuni apropiate semantic de caracteristicile limbajelor de nivel înalt

## Slide 12: Arhitecturi RISC
Introducere
Cauze ale complexității arhitecturale
Avantaje ale arhitecturilor RISC
Ferestre suprapuse de registre
Caracteristici ale arhitecturilor RISC
Comparație între arhitecturile RISC și CISC

## Slide 13: Ferestre suprapuse de registre (1)
Instrucțiunile de apel și revenire consumă cel mai mult timp
Un calculator cu un set redus de registre necesită un timp ridicat pentru a gestiona apelurile de proceduri și revenirile
Un principiu de proiectare RISC: asigurarea unui mijloc eficient de gestiune a procedurilor
  Necesitatea existenței unui număr mare de registre

## Slide 14: Ferestre suprapuse de registre (2)
Conceptul ferestrelor suprapuse de registre
  Setul de registre este împărțit în grupe de registre  ferestre
  Registre globale, registre locale
  Fiecărei proceduri i se asignează o fereastră separată în setul de registre
  Baza ferestrei este adresată de pointerul ferestrei curente (Current Window Pointer – CWP)

## Slide 15: Ferestre suprapuse de registre (3)
Ferestrele de registre pot fi utile pentru transmiterea eficientă a parametrilor
  Ferestrele de registre sunt suprapuse
  Parametrii pot fi transmiși fără a modifica CWP  plasarea acestora în partea care se suprapune din cele două ferestre
  Parametrii vor fi accesibili atât pentru procedura apelantă, cât și pentru procedura apelată

## Slide 16: Ferestre suprapuse de registre (4)

## Slide 17: Arhitecturi RISC
Introducere
Cauze ale complexității arhitecturale
Avantaje ale arhitecturilor RISC
Ferestre suprapuse de registre
Caracteristici ale arhitecturilor RISC
Comparație între arhitecturile RISC și CISC

## Slide 18: Caracteristici ale arhitecturilor RISC (1)
O arhitectură RISC este de tip “load/store”
Execuția majorității instrucțiunilor necesită un singur ciclu de ceas
Instrucțiunile au format fix
Unitatea de control este cablată
Număr redus de formate de instrucțiuni
UCP are un număr mare de registre
  Alternativă: memorie cache de dimensiuni mari

## Slide 19: Caracteristici ale arhitecturilor RISC (2)
Compilatorul are o complexitate ridicată
  Tratează salturile întârziate
  Rearanjează instrucțiunile
Există relativ puține instrucțiuni și foarte puține moduri de adresare
Facilitează operațiile limbajelor de nivel înalt
Utilizează sisteme pipeline de instrucțiuni și metode pentru rezolvarea problemei salturilor

## Slide 20: Arhitecturi RISC
Introducere
Cauze ale complexității arhitecturale
Avantaje ale arhitecturilor RISC
Ferestre suprapuse de registre
Caracteristici ale arhitecturilor RISC
Comparație între arhitecturile RISC și CISC

## Slide 21: Comparație între arhitecturile RISC și CISC (1)
Timpul de execuție al unui program poate fi influențat de:
  Numărul de instrucțiuni din program
  Numărul mediu de cicluri de ceas pe instrucțiune
  Durata ciclului de ceas
CISC: reduc numărul de instrucțiuni necesare într‑un program  instrucțiuni speciale
RISC: reduc numărul mediu al ciclurilor de ceas pe instrucțiune

## Slide 22: Comparație între arhitecturile RISC și CISC (2)
RISC și CISC: reduc durata ciclului de ceas
RISC: sunt calculatoare de tip “load/store”
  Pot obține un grad ridicat de concurență  separarea execuției instrucțiunilor de încărcare și memorare de alte instrucțiuni
CISC: set de instrucțiuni de tip memorie-registru
  Nu pot obține același grad de concurență ca și calculatoarele RISC

## Slide 23: Comparație între arhitecturile RISC și CISC (3)
Dezavantaje RISC
  Instrucțiuni simple  performanțele depind de eficiența compilatorului
  Alocarea registrelor este complexă  crește complexitatea compilatorului
  Timpul de dezvoltare al programelor este mai lung
  Programele RISC sunt mai lungi
Proiectarea unui procesor RISC poate fi îmbunătățită prin utilizarea unor principii CISC

## Slide 24: Rezumat (1)
Principiul arhitecturilor RISC: adăugarea la setul de instrucțiuni doar a acelor instrucțiuni care determină un câștig de performanță
Arhitecturile RISC au mai multe avantaje față de arhitecturile CISC:
  Viteza mai ridicată: utilizarea mai eficientă a sistemului pipeline de instrucțiuni; unitate de control cablată; număr mare de registre
  Timpul de proiectare mai redus
  Facilitarea utilizării limbajelor de nivel înalt

## Slide 25: Rezumat (2)
Conceptul ferestrelor suprapuse de registre permite transmiterea eficientă a parametrilor între procedura apelantă și cea apelată
  Parametrii sunt accesibili ambelor proceduri fără a modifica pointerul ferestrei curente
Se poate observa influența reciprocă între arhitecturile RISC și CISC
  Unele concepte RISC au fost incluse în procesoarele CISC
  Unele principii CISC au fost utilizate la proiectarea procesoarelor RISC

## Slide 26: Noțiuni, cunoștințe
  Principiul calculatoarelor cu set redus de instrucțiuni (RISC)
  Avantaje ale arhitecturilor RISC
  Principiul ferestrelor suprapuse de registre
  Caracteristici ale arhitecturilor RISC
  Comparație între arhitecturile cu set redus de instrucțiuni (RISC) și cele cu set complex de instrucțiuni (CISC)
  Dezavantaje ale arhitecturilor RISC

## Slide 27: Întrebări
Care sunt avantajele arhitecturilor RISC?
Care este principiul ferestrelor suprapuse de registre și care este avantajul acestora?
Care sunt principalele caracteristici ale arhitecturilor RISC?
Cum încearcă să reducă timpul de execuție al programelor arhitecturile CISC și cele RISC?