## Slide 1: Cuprins
1. Introducere
2. Unitatea aritmetică și logică
3. Sisteme de memorie
4. Arhitecturi RISC
5. Introducere în arhitecturi paralele

## Slide 2: 5. Introducere în arhitecturi paralele
Tipuri și nivele de paralelism
Clasificarea arhitecturilor paralele
Arhitecturi vectoriale
Arhitecturi SIMD
Arhitecturi sistolice
Arhitecturi MIMD
Arhitecturi cu fire de execuție multiple

## Slide 3: Tipuri și nivele de paralelism (1)
Soluțiile unor probleme pot conține două tipuri de paralelism:
  Paralelism funcțional: derivă din logica unei soluții a problemei; apare în toate descrierile formale ale soluției
  Paralelism de date: derivă din utilizarea structurilor de date care permit operații în paralel asupra elementelor de date
    Este inerent numai într-un set restrâns de probleme; exemplu: prelucrarea imaginilor

## Slide 4: Tipuri și nivele de paralelism (2)
Paralelismul funcțional se poate utiliza la patru nivele de granularitate
Paralelism la nivelul instrucțiunilor
  Execuția instrucțiunilor în paralel
  Granularitate fină
  Arhitecturi ILP (Instruction-Level Parallelism)
  Înainte de execuție, acest paralelism trebuie detectat fie de către un compilator dedicat, fie de către arhitectură

## Slide 5: Tipuri și nivele de paralelism (3)
Paralelism la nivelul firelor de execuție
  Fir de execuție (thread): fragment de cod; se poate executa în paralel cu alte fragmente
  Firele de execuție sunt create în cadrul proceselor (programelor); partajează resursele procesului în care sunt create
  Pot fi create de programator sau SO, sau pot fi generate de un compilator paralel
  Pot fi executate în paralel de arhitecturi cu fire de execuție multiple

## Slide 6: Tipuri și nivele de paralelism (4)
Paralelism la nivelul proceselor
  Proces: fragment de cod; are o granularitate mai mare comparativ cu un fir de execuție
  Procesele pot fi create și executate în mod similar cu firele de execuție
Paralelism la nivelul utilizatorilor
  Utilizatorii multipli sunt independenți unii față de alții
  Granularitate mare

## Slide 7: 5. Introducere în arhitecturi paralele
Tipuri și nivele de paralelism
Clasificarea arhitecturilor paralele
Arhitecturi vectoriale
Arhitecturi SIMD
Arhitecturi sistolice
Arhitecturi MIMD
Arhitecturi cu fire de execuție multiple

## Slide 8: Clasificarea arhitecturilor paralele
Clasificarea arhitecturilor paralele
  Taxonomia Flynn
  Taxonomie extinsă

## Slide 9: Taxonomia Flynn (1)
Prof. Michael Flynn a clasificat arhitecturile de calculatoare în patru categorii
Criteriul: prezența unui singur șir sau a mai multor șiruri de instrucțiuni și de date
Șir de instrucțiuni: set de instrucțiuni secvențiale executate de un procesor
Șir de date: fluxul secvențial de date necesar șirului de instrucțiuni

## Slide 10: Taxonomia Flynn (2)

## Slide 11: Taxonomia Flynn (3)
SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)
  Corespunde arhitecturii von Neumann
  Se execută în orice moment o singură instrucțiune  calculatoare seriale scalare
  Utilizează un registru contor de program
  Actualmente există doar un număr redus de calculatoare SISD  se utilizează paralelismul în scopul creșterii eficienței

## Slide 12: Taxonomia Flynn (4)
MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)
  Mai multe instrucțiuni operează asupra unei singure date
  Două posibilități de interpretare a structurii calculatoarelor MISD
  Prima posibilitate: mai multe unități de prelucrare primesc instrucțiuni distincte care operează asupra acelorași date  clasă nepractică

## Slide 13: Taxonomia Flynn (5)
  A doua posibilitate: o clasă de calculatoare în care șirul de date este trecut printr‑o serie de unități de prelucrare
  Exemple: arhitecturi vectoriale sau arhitecturi pipeline
    Execută o prelucrare vectorială utilizând o serie de etaje
    Fiecare din acestea execută o anumită funcție și produce un rezultat intermediar

## Slide 14: Taxonomia Flynn (6)
SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream)
  O singură instrucțiune prelucrează simultan date diferite
  Există mai multe procesoare de prelucrare și un singur procesor de control
  Exemplu: procesoare matriceale
  Calculatoarele SIMD pot executa și ele prelucrări vectoriale

## Slide 15: Taxonomia Flynn (7)
MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream)
  Arhitecturi cu mai multe procesoare de prelucrare
  Mai multe instrucțiuni pot opera simultan asupra unor date diferite
  Arhitecturile MIMD obțin o eficiență ridicată prin prelucrare paralelă
    Procesoare multiple și procese multiple

## Slide 16: Taxonomia Flynn (8)
Taxonomia Flynn s‑a dovedit utilă pentru clasificarea arhitecturilor de calculatoare
  Totuși, nu ține cont de tipul de paralelism utilizat și de nivelul de granularitate
  Au apărut arhitecturi care nu pot fi clasificate în mod clar prin această taxonomie
  Nu clasifică în mod adecvat arhitecturile hibride și arhitecturile neconvenționale
Au fost propuse mai multe taxonomii

## Slide 17: Clasificarea arhitecturilor paralele
Clasificarea arhitecturilor paralele
  Taxonomia Flynn
  Taxonomie extinsă

## Slide 18: Taxonomie extinsă (1)
Taxonomia prezentată se bazează pe tipul de paralelism: funcțional sau de date
  Ține cont de granularitatea paralelismului funcțional utilizat
Arhitecturi cu paralelism de date
  Arhitecturi vectoriale
  Arhitecturi SIMD
  Arhitecturi sistolice

## Slide 19: Taxonomie extinsă (2)
Arhitecturi cu paralelism funcțional
  Cu paralelism la nivelul instrucțiunilor: pipeline; VLIW (Very Long Instruction Word); superscalare
  Cu paralelism la nivelul firelor de execuție: arhitecturi cu fire de execuție multiple  arhitecturi cu flux de date
  Cu paralelism la nivelul proceselor: arhitecturi MIMD  cu memorie distribuită; cu memorie partajată

## Slide 20: Taxonomie extinsă (3)

## Slide 21: 5. Introducere în arhitecturi paralele
Tipuri și nivele de paralelism
Clasificarea arhitecturilor paralele
Arhitecturi vectoriale
Arhitecturi SIMD
Arhitecturi sistolice
Arhitecturi MIMD
Arhitecturi cu fire de execuție multiple

## Slide 22: Arhitecturi vectoriale (1)
Aparțin categoriei MISD
Supercalculatoare optimizate pentru execuția operațiilor cu vectori sau tablouri
  Prelucrarea unuia sau a mai multor vectori pentru a obține un rezultat scalar
  Combinarea a doi vectori
  Combinarea unui scalar cu un vector, rezultând un nou vector
  O combinație a operațiilor anterioare

## Slide 23: Arhitecturi vectoriale (2)
Unitatea centrală utilizează în mod extensiv tehnica pipeline
Operațiile asupra vectorilor se execută serial asupra fiecărui element
Tehnica pipeline se utilizează și pentru accesul la memorie
Setul de registre poate păstra toate elementele unuia sau a mai multor vectori

## Slide 24: Arhitecturi vectoriale (3)

## Slide 25: Arhitecturi vectoriale (4)
Memoria principală
  Organizarea memoriei este un factor esențial pentru performanța sistemului
  Se utilizează memorii cu unități multiple și intercalarea adreselor de memorie
Procesorul scalar
  Execută toate operațiile scalare: controlul programului, funcțiile SO, operațiile de I/E
  Comandă controlerul vectorial

## Slide 26: Arhitecturi vectoriale (5)
Controlerul vectorial
  Decodifică instrucțiunile vectoriale
  Inițiază operațiile generatorului de adrese și ale sistemului pipeline aritmetic
Generatorul de adrese și interfața cu memoria
  Asigură transferul rapid al datelor între sistemul pipeline aritmetic și memorie
  Primește adresele logice ale vectorilor de la controlerul vectorial

## Slide 27: Arhitecturi vectoriale (6)
Registrele
  Au rolul unor buffere între memoria principală și sistemul pipeline aritmetic
  Permit un acces mai rapid la date
  Operanzii vectoriali sunt transferați între memoria principală și registre în blocuri
Sistemul pipeline aritmetic
  Recepționează operanzii din registre și returnează rezultatele în registre

## Slide 28: Arhitecturi vectoriale (7)
Exemplu: Adunarea a doi vectori
  A, B: vectori de câte N elemente
  Vectorul sumă C: Ci = Ai + Bi (i = 1 .. N)
  Secvența pentru o arhitectură SISD:
  for (i=1; i<=N; i++) {
  C[i] = A[i] + B[i];
  }
  Instrucțiunea vectorială echivalentă:
  C = A + B;

## Slide 29: Arhitecturi vectoriale (8)

## Slide 30: Arhitecturi vectoriale (9)
Caracteristici ale arhitecturilor vectoriale
  Memorie de viteză ridicată
  Număr mare de registre: vectoriale, scalare
  Set de instrucțiuni conținând instrucțiuni vectoriale
  Operații executate în paralel în diferite module:
    Mai multe sisteme pipeline aritmetice
    Procesorul scalar și modulul vectorial

## Slide 31: Arhitecturi vectoriale (10)
    Controlerul vectorial și generatorul de adrese din modulul vectorial
    Interfețele între memorie și registre, respectiv între registre și sistemul pipeline aritmetic
Exemple de arhitecturi vectoriale
  Supercalculatoare ale firmelor Cray: Cray X-MP, Cray Y-MP, Cray X1
  Seria SX de supercalculatoare ale firmei NEC Corp.; modelul curent: SX-ACE

## Slide 32: 5. Introducere în arhitecturi paralele
Tipuri și nivele de paralelism
Clasificarea arhitecturilor paralele
Arhitecturi vectoriale
Arhitecturi SIMD
Arhitecturi sistolice
Arhitecturi MIMD
Arhitecturi cu fire de execuție multiple

## Slide 33: Arhitecturi SIMD (1)
Se numesc și procesoare matriceale
Un singur procesor de control (PC) și elemente de procesare (EP) multiple
În orice moment, fiecare EP execută aceeași instrucțiune  sincronizare
Fiecare EP prelucrează propriul șir de date  paralelism de date
EP sunt interconectate printr-o rețea de interconectare (RI)

## Slide 34: Arhitecturi SIMD (2)

## Slide 35: Arhitecturi SIMD (3)
Memoria
  Programele sunt distribuite în mai multe blocuri de memorie  intercalarea adreselor
  Datele sunt și ele distribuite  fiecare EP are o memorie locală
  Este necesar accesul simultan la memorie de către PC și diferitele EP  pot apare conflicte
  Organizarea datelor în memorie este importantă pentru arhitecturile SIMD

## Slide 36: Arhitecturi SIMD (4)
  O posibilitate: datele necesare pentru fiecare EP sunt disponibile în memoria sa locală
  Poate fi necesară rearanjarea datelor în memorie pe parcursul calculelor
  Exemplu: Însumarea elementelor din fiecare coloană a unei matrice
    Fiecare EP însumează elementele dintr-o coloană  acces la elementele unei coloane
    Dacă va fi necesar accesul la elementele unei linii, matricele trebuie rearanjate în memorie

## Slide 37: Arhitecturi SIMD (5)
  Altă posibilitate: utilizarea unei rețele de interconectare între memorii și EP
    Comutator: fiecare memorie de date poate fi accesată de oricare EP  alinierea datelor
Procesorul de control
  Încarcă instrucțiunile și le decodifică
  Transferă instrucțiunile aritmetice și logice la EP pentru execuție
  Generează semnale de control pentru EP
  Execută instrucțiunile de control

## Slide 38: Arhitecturi SIMD (6)
Elementele de procesare (EP)
  Execută operațiile aritmetice și logice
  Sunt sincronizate la nivel de instrucțiune
  Fiecare EP corespunde cu calea de date și UAL dintr-un procesor SISD
  Unele EP pot fi dezactivate în timpul execuției anumitor instrucțiuni
  Activarea și dezactivarea EP: de către PC sau logica locală din fiecare EP

## Slide 39: Arhitecturi SIMD (7)
Rețeaua de interconectare (RI)
  Trei tipuri de modele SIMD în funcție de RI
  Comutator 1 : n între PC și cele n EP
  Comutator 1 : n între PC și blocurile de mem.
  Tipul 1 și Tipul 2
    Fiecare EP are acces direct la memoria sa locală
    Comutator n x n între toate EP
  Tipul 3
    Nu există interconexiune directă între EP
    Comutator n x n între EP și blocurile de memorie

## Slide 40: Arhitecturi SIMD (8)
Exemplu: Adunarea a doi vectori
  A, B: vectori de câte N elemente
  Vectorul sumă C: Ci = Ai + Bi (i = 1 .. N)
  Se poate implementa printr-o arhitectură SIMD cu N elemente de procesare EP
  RI nu este necesară
  Elementele vectorilor A și B trebuie distribuite în N blocuri de memorie
  Instrucțiunea SIMD: C = A + B;

## Slide 41: Arhitecturi SIMD (9)

## Slide 42: Arhitecturi SIMD (10)
Primele arhitecturi SIMD: supercalculatoare
  Calculatoarele Connection Machine ale firmei Thinking Machines Corp. (CM-1, CM-2)
  Un număr mare de procesoare simple (CM-2: 65.536 de procesoare)
Procesoarele actuale conțin seturi de instrucțiuni SIMD
  Permit operații cu vectori de lungime relativ redusă: 16 .. 64 elemente

## Slide 43: Arhitecturi SIMD (11)
Exemple de seturi de instrucțiuni SIMD
  VIS (Visual Instruction Set): Sun Microsystems pentru procesoarele UltraSPARC
  MMX: Intel pentru arhitectura x86
  AltiVec: Apple, IBM, Motorola pentru procesoarele PowerPC, POWER
  3DNow!: AMD pentru arhitectura x86
  SSE (Streaming SIMD Extensions): Intel pentru arhitectura x86; versiuni ulterioare: SSE2, SSE3, SSE4

## Slide 44: 5. Introducere în arhitecturi paralele
Tipuri și nivele de paralelism
Clasificarea arhitecturilor paralele
Arhitecturi vectoriale
Arhitecturi SIMD
Arhitecturi sistolice
Arhitecturi MIMD
Arhitecturi cu fire de execuție multiple

## Slide 45: Arhitecturi sistolice (1)
Sunt formate prin interconectarea unui set de celule identice de prelucrare a datelor
  Cuvintele de date circulă în mod sincron de la celulă la celulă
  Fiecare celulă execută o etapă de prelucrare
  Datele sunt complet prelucrate atunci când rezultatele apar de la celulele marginale
O arhitectură sistolică unidimensională: similară cu un sistem pipeline cu etaje identice

## Slide 46: Arhitecturi sistolice (2)
Datele pot circula între celule în mai multe direcții în acelaşi timp
Trebuie incluse buffere între celule
Procesoare sistolice pentru implementarea unor operații aritmetice complexe:
  Înmulțirea matricelor
  Rezolvarea ecuațiilor liniare
  Convoluția

## Slide 47: Arhitecturi sistolice (3)
Exemplu: Arhitectură bidimensională pentru înmulțirea a două matrice
  X = [xi,j] o matrice n  n de numere întregi sau în VM
  Produsul matricei X cu matricea Y = [yi,j] este matricea Z = [zi,j]:
  Celula de bază execută operația de înmulțire și adunare: z := z' + x  y

## Slide 48: Arhitecturi sistolice (4)

## Slide 49: Arhitecturi sistolice (5)

## Slide 50: Arhitecturi sistolice (6)
Calculul termenului z1,1:
z1,1 = x1,1  y1,1 + x1,2  y2,1 + x1,3  y3,1
t = 1..2
  Operandul x1,1 circulă spre dreapta, întâlnind numai valori zero ale y și z
t = 3
  Operandul x1,1 întâlnește y1,1 la celula C1,3
  Aceasta calculează valoarea z = 0 + x1,1  y1,1 pe care o trimite la celula C1,2
  Celula C1,3 expediază y1,1 la C2,3 și x1,1 la C1,4

## Slide 51: Arhitecturi sistolice (7)

## Slide 52: Arhitecturi sistolice (8)
t = 4
  Operanzii x1,2 și y2,1 se aplică la intrările C1,2
  Această celulă calculează valoarea z = z' + x1,2  y2,1, unde z' = x1,1  y1,1
t = 5
  Ultima pereche de operanzi x1,3 și y3,1 converge la celula marginală C1,1
  Aceasta calculează valoarea z = z' + x1,3  y3,1, utilizând valoarea furnizată de C1,2  z1,1

## Slide 53: Arhitecturi sistolice (9)

## Slide 54: Arhitecturi sistolice (10)
t = 6
  C1,1 furnizează valoarea zero
t = 7
  C1,1 furnizează următorul element z1,2
Procesul continuă până când se generează toate elementele primei linii a matricei Z
În paralel, celelalte rânduri de celule calculează liniile rămase ale matricei Z

## Slide 55: Arhitecturi sistolice (11)
Caracteristici ale arhitecturilor sistolice:
  Asigură un grad ridicat de paralelism
  Seturile de date prelucrate parțial circulă în mod sincron prin arhitectura sistolică, eventual în mai multe direcții
  Se simplifică implementarea într‑o singură capsulă  celule și interconexiuni uniforme
  Controlul arhitecturii este simplu
  Datele trebuie furnizate în secvența corectă

## Slide 56: Arhitecturi sistolice (12)
  Dacă matricele X și Y sunt generate în timp real, nu este necesară memorarea lor înainte de a calcula X  Y
  Necesarul de circuite pentru implementare este relativ ridicat
Aplicații:
  Proiectarea circuitelor aritmetice speciale pentru prelucrarea digitală a semnalelor  prelucrare în timp real

## Slide 57: Rezumat (1)
Există două tipuri de paralelism care se pot utiliza: paralelism funcțional și paralelism de date
Paralelismul funcțional se poate utiliza la diferite nivele de granularitate: instrucțiuni, fire de execuție, procese și utilizatori
Taxonomia Flynn clasifică arhitecturile de calculatoare în funcție de numărul șirurilor de instrucțiuni și de date
  Nu ține cont de tipul de paralelism utilizat

## Slide 58: Rezumat (2)
Taxonomia extinsă realizează distincția între arhitecturi cu paralelism funcțional și cele cu paralelism de date
Arhitecturile vectoriale sunt optimizate pentru execuția operațiilor cu vectori sau tablouri
  Operațiile asupra vectorilor se execută serial
Arhitecturile SIMD conțin EP multiple care sunt sincronizate la nivel de instrucțiune
  Organizarea datelor în memorie influențează semnificativ performanța

## Slide 59: Rezumat (3)
  Elementele unor vectori sau tablouri sunt prelucrate simultan
  Procesoarele actuale conțin instrucțiuni SIMD
Arhitecturile sistolice sunt avantajoase pentru prelucrarea digitală a semnalelor
  Conțin un număr mare de celule de prelucrare interconectate într-un mod simplu
  Datele prelucrate parțial circulă între celule în mod sincron, în mai multe direcții
  Rezultatele finale apar la marginile matricei de celule

## Slide 60: Noțiuni, cunoștințe (1)
  Paralelismul funcțional și paralelismul de date
  Nivele de granularitate ale paralelismului funcțional
  Taxonomia Flynn
  Taxonomie extinsă
  Principiul arhitecturilor vectoriale
  Schema bloc a unei arhitecturi vectoriale
  Componentele unei arhitecturi vectoriale
  Caracteristici ale arhitecturilor vectoriale

## Slide 61: Noțiuni, cunoștințe (2)
  Principiul arhitecturilor SIMD
  Schema bloc a unei arhitecturi SIMD
  Componentele unei arhitecturi SIMD
  Exemple de seturi de instrucțiuni SIMD
  Principiul arhitecturilor sistolice
  Exemplu de arhitectură sistolică pentru înmulțirea a două matrice
  Caracteristici ale arhitecturilor sistolice

## Slide 62: Întrebări
Care sunt avantajele taxonomiei extinse prezentate?
Care este deosebirea dintre arhitecturile vectoriale și arhitecturile SIMD la execuția operațiilor vectoriale?
Care sunt principalele caracteristici ale arhitecturilor sistolice?