## Slide 1: 5. Introducere în arhitecturi paralele
Tipuri și nivele de paralelism
Clasificarea arhitecturilor paralele
Arhitecturi vectoriale
Arhitecturi SIMD
Arhitecturi sistolice
Arhitecturi MIMD
Arhitecturi cu fire de execuție multiple

## Slide 2: Arhitecturi MIMD
Arhitecturi MIMD
  Prezentare generală
  Arhitecturi cu memorie partajată
  Arhitecturi cu transmitere de mesaje
  Alte arhitecturi MIMD

## Slide 3: Prezentare generală (1)
Arhitecturile MIMD sunt mai generale comparativ cu celelalte arhitecturi paralele  se pot utiliza pentru o clasă largă de aplicații
Fiecare EP poate executa o instrucțiune diferită în orice moment
  Fiecare EP are propria UAL și unitate de comandă  procesor independent
  Elementele de procesare sunt interconectate  transferuri de date, sincronizare

## Slide 4: Prezentare generală (2)
Programarea arhitecturilor MIMD este mai dificilă
  Algoritmul de procesare trebuie să prezinte un grad ridicat de paralelism
Performanța teoretică maximă a unui sistem cu n procesoare nu poate fi atinsă
  Comunicarea între procesoare
  Sincronizarea activității procesoarelor
  Planificarea alocării taskurilor la procesoare

## Slide 5: Prezentare generală (3)
Dificultăți de proiectare a arhitecturilor MIMD
  Alocarea procesoarelor la procese: în mod dinamic
  Sincronizarea procesoarelor: prevenirea modificării simultane a datelor
  Proiectarea rețelelor de interconectare: între procesoare și memorie; între procesoare
  Partiționarea: identificarea paralelismului în algoritmii de prelucrare

## Slide 6: Prezentare generală (4)
Avantajele arhitecturilor MIMD
  Performanța ridicată: în mod ideal, toate cele n procesoare execută în paralel taskuri ale unei prelucrări
  Toleranța la defecte: la defectarea unui procesor sau bloc de memorie, taskurile pot fi realocate altor resurse
  Este posibilă reconfigurarea dinamică a resurselor

## Slide 7: Prezentare generală (5)
Într-o arhitectură MIMD, fiecare procesor funcționează independent
Rezultatele taskurilor unui procesor pot fi necesare unui alt procesor
  Memorarea lor într-o memorie partajată
  Transmiterea directă a rezultatelor
Tipuri principale de organizare
  Cu memorie partajată
  Cu transmitere de mesaje

## Slide 8: Arhitecturi MIMD
Arhitecturi MIMD
  Prezentare generală
  Arhitecturi cu memorie partajată
  Arhitecturi cu transmitere de mesaje
  Alte arhitecturi MIMD

## Slide 9: Arhitecturi cu memorie partajată (1)
Se mai numesc multiprocesoare
Procesoare interconectate cu module de memorie
  Oricare procesor poate accesa oricare modul de memorie  se simplifică programarea
  Transferul datelor între procesoare prin RI este rapid  arhitectură cu legătură strânsă
  Timpul de acces la memorie este același  arhitectură cu memorie uniformă (UMA – Uniform Memory Architecture)

## Slide 10: Arhitecturi cu memorie partajată (2)

## Slide 11: Arhitecturi cu memorie partajată (3)
Procesoare care nu sunt conectate la același modul de memorie: este necesară o secvență de transferuri
Procesoare neomogene: sunt necesare transformări ale datelor
Pot apare conflicte la accesul memoriei
  Memorii cu unități multiple
  Intercalarea adreselor de memorie
  Memorii cu porturi multiple

## Slide 12: Arhitecturi cu memorie partajată (4)
Avantaje:
  Tehnicile de programare a uniprocesoarelor pot fi adaptate în mod simplu pentru multiprocesoare
  Nu este necesară mutarea fizică a datelor atunci când procesele comunică între ele  comunicația între procese este eficientă
Dezavantaje:
  Accesul la datele partajate necesită construcții de sincronizare  semafoare

## Slide 13: Arhitecturi cu memorie partajată (5)
  Scalabilitatea redusă din cauza conflictelor la accesul memoriei; probabilitatea conflictelor crește cu creșterea numărului de procesoare
Soluții pentru îmbunătățirea scalabilității
  RI de viteză ridicată între EP și memorii
  Utilizarea unor memorii cache locale  apare problema coerenței memoriilor cache
  Implementarea memoriei partajate ca o colecție de memorii locale  arhitectură cu memorie partajată virtuală

## Slide 14: Arhitecturi MIMD
Arhitecturi MIMD
  Prezentare generală
  Arhitecturi cu memorie partajată
  Arhitecturi cu transmitere de mesaje
  Alte arhitecturi MIMD

## Slide 15: Arhitecturi cu transmitere de mesaje (1)
Se mai numesc multicalculatoare
Fiecare procesor are un bloc de memorie locală
  Arhitectură cu legătură slabă sau cu memorie distribuită
  Timpul de acces la memorie este diferit  arhitectură cu memorie neuniformă (NUMA – Nonuniform Memory Architecture)
  Niciun procesor nu poate accesa direct blocul de memorie al altui procesor

## Slide 16: Arhitecturi cu transmitere de mesaje (2)

## Slide 17: Arhitecturi cu transmitere de mesaje (3)
Interacțiunea între diferite procesoare se realizează prin transmiterea unor mesaje între procesoare
Transferul datelor între două procesoare
  Procesorul solicitant transmite un mesaj procesorului în memoria căruia se află datele
  Procesorul solicitat citește datele din memoria locală și le transmite prin RI
  RI rutează datele către procesorul solicitant

## Slide 18: Arhitecturi cu transmitere de mesaje (4)
Avantaje:
  Problema conflictului la memorie este mai puțin severă  scalabilitate
  Nu sunt necesare tehnici de sincronizare complexe
Dezavantaje:
  Timpul de așteptare pentru datele solicitate poate fi semnificativ  procesorul solicitant este inactiv

## Slide 19: Arhitecturi cu transmitere de mesaje (5)
  Comunicația și sincronizarea bazată pe transmitere de mesaje poate conduce la blocaje
  Transmiterea de mesaje necesită copierea unor structuri de date între procese  poate reduce semnificativ performanțele
  Pentru performanțe ridicate, este necesară încărcarea echilibrată a procesoarelor  partiționarea codului și a datelor între procesoare

## Slide 20: Arhitecturi MIMD
Arhitecturi MIMD
  Prezentare generală
  Arhitecturi cu memorie partajată
  Arhitecturi cu transmitere de mesaje
  Alte arhitecturi MIMD

## Slide 21: Alte arhitecturi MIMD (1)
Multiprocesoarele și multicalculatoarele reprezintă două extreme
  Sistemele MIMD pot utiliza o combinație a celor două arhitecturi
Arhitectură care utilizează numai memorii cache (COMA – Cache Only Memory Architecture)
  Calculatoarele DDM (Data Diffusion Machine)
Arhitectură cu memorie distribuită și memorii cache 

## Slide 22: Alte arhitecturi MIMD (2)

## Slide 23: Alte arhitecturi MIMD (3)
Spațiul de adrese poate fi privat sau partajat
Calculatoare cu memorie locală și spațiu de adrese partajat
  Arhitecturi NUMA
  Avantaje: scalabilitate, programare simplă
  Exemplu: J-Machine (MIT)
Configurația unui sistem MIMD depinde de caracteristicile aplicațiilor

## Slide 24: 5. Introducere în arhitecturi paralele
Tipuri și nivele de paralelism
Clasificarea arhitecturilor paralele
Arhitecturi vectoriale
Arhitecturi SIMD
Arhitecturi sistolice
Arhitecturi MIMD
Arhitecturi cu fire de execuție multiple

## Slide 25: Arhitecturi cu fire de execuție multiple
Arhitecturi cu fire de execuție multiple
  Prezentare generală
  Modelul fluxului de control
  Modelul fluxului de date
  Arhitecturi cu flux de date
  Exemple de calculatoare cu flux de date

## Slide 26: Prezentare generală (1)
Utilizează un mecanism pentru comutarea rapidă a contextului între firele de execuție
  Metodă similară cu cea utilizată de sistemele multi-tasking
  Firele de execuție care așteaptă operații de I/E sau de sincronizare sunt suspendate
  Contextul unui fir de execuție suspendat este salvat în memorie sau într-un set de registre
  La reluarea execuției, procesorul este încărcat cu contextul salvat

## Slide 27: Prezentare generală (2)
Cerința pentru o eficiență ridicată:
  Reducerea timpului de inactivitate al procesorului
Trebuie îndeplinite două condiții:
  Comutarea foarte rapidă a contextului  se realizează prin mecanisme hardware
  Disponibilitatea unui număr suficient de fire de execuție
    Păstrarea contextului unui număr mare de fire de execuție este costisitoare  compromis

## Slide 28: Prezentare generală (3)
Avantajul acestor arhitecturi:
  Tolerează întârzierile datorate accesului la memorii non-locale și sincronizărilor
Accesul la memorii non-locale
  Timpul de acces variază cu distanța
  Se asigură ca timpul de comutare să fie mai mic decât cel mai redus timp de acces
Sincronizarea între procese/fire de execuție
  Mecanism hardware pentru detectarea unei situații de sincronizare

## Slide 29: Arhitecturi cu fire de execuție multiple
Arhitecturi cu fire de execuție multiple
  Prezentare generală
  Modelul fluxului de control
  Modelul fluxului de date
  Arhitecturi cu flux de date
  Exemple de calculatoare cu flux de date

## Slide 30: Modelul fluxului de control (1)
Calculatoare convenționale: se bazează pe arhitectura von Neumann
  Fluxurile de control și de date sunt separate
Instrucțiunile sunt executate secvențial
  Instrucțiuni de control (de ex., salturi): specifică abaterea de la ordinea secvențială
  Implementarea: registru contor de program
  Arhitectură cu flux de control: funcționarea este controlată de secvența de instrucțiuni

## Slide 31: Modelul fluxului de control (2)
Datele sunt memorate în locații de memorie sau registre
  Fluxul de date: determinat de referințele la locațiile de memorie
  Datele sunt încărcate și prelucrate numai atunci când instrucțiunile le solicită
  Fluxul de date nu are efect asupra ordinii de execuție a instrucțiunilor
Exemplu: Modelul fluxului de control pentru calculul X = (A  B) + (C  D)

## Slide 32: Modelul fluxului de control (3)

## Slide 33: Arhitecturi cu fire de execuție multiple
Arhitecturi cu fire de execuție multiple
  Modelul fluxului de control
  Modelul fluxului de date
  Arhitecturi cu flux de date
  Exemple de calculatoare cu flux de date

## Slide 34: Modelul fluxului de date (1)
Secvența operațiilor nu este specificată
  Nu există contor de program și nici conceptul clasic de variabile
  O instrucțiune este gata pentru execuție atunci când operanzii devin disponibili
  Arhitectură cu flux de date (dataflow): este controlată de date
  Gradul de paralelism este ridicat
Graful fluxului de date
  Noduri: operatori (procesoare)

## Slide 35: Modelul fluxului de date (2)
  Arce: căi pentru date sau valori de control
  Declanșarea (execuția operației) unui nod: sunt disponibile datele pe arcele de intrare
  Disponibilitatea datelor pe un arc este indicată printr-un simbol (token)

## Slide 36: Modelul fluxului de date (3)
  Două tipuri de simboluri: de date; booleene
  Nod operator
  Nod de decizie: generează un simbol boolean
  Nod de fuziune: plasează unul din simbolurile de intrare pe arcul de ieșire

## Slide 37: Modelul fluxului de date (4)
  Nod comutator: plasează simbolul de intrare pe unul din arcele de ieșire
  Poartă T: plasează simbolul de intrare la ieșire dacă simbolul boolean este TRUE
  Poartă F: idem, dacă simbolul boolean este F

## Slide 38: Modelul fluxului de date (5)

## Slide 39: Modelul fluxului de date (6)
Modelul static al fluxului de date
  Declanșarea: numai dacă fiecare arc de intrare conține un simbol; arcele de ieșire nu conțin simboluri
  Este necesară o confirmare de la nodul urm.
Modelul dinamic al fluxului de date
  Lipsa simbolurilor la ieșire nu este necesară
  Un arc poate conține mai multe simboluri
  Un simbol trebuie asociat cu un set de date

## Slide 40: Arhitecturi cu fire de execuție multiple
Arhitecturi cu fire de execuție multiple
  Modelul fluxului de control
  Modelul fluxului de date
  Arhitecturi cu flux de date
  Exemple de calculatoare cu flux de date

## Slide 41: Arhitecturi cu flux de date (1)
Instrucțiunile cu flux de date nu adresează variabile  conțin variabilele utilizate
Execuția instrucțiunilor nu afectează alte instrucțiuni gata pentru execuție
Arhitectură statică
  Validarea unei instrucțiuni: atunci când operanzii sunt recepționați şi o altă instrucțiune așteaptă rezultatul
  Constrângere impusă prin semnale de confirmare

## Slide 42: Arhitecturi cu flux de date (2)
  Fiecare arc din graful fluxului de date poate conține cel mult un simbol
  Exemplu de graf al fluxului de date într-o arhitectură statică

## Slide 43: Arhitecturi cu flux de date (3)

## Slide 44: Arhitecturi cu flux de date (4)
Structura calculatorului static cu flux de date MIT
  Unitatea de procesare: EP multiple
  Unitatea de memorie: celule de instrucțiuni
  Celulă de instrucțiune: conține reprezentarea unui nod al grafului  șablon de activitate
    Codul operației, simboluri (date) de intrare, pointeri la celulele destinație
  Pachet de operație: o instrucțiune validată
  Pachet rezultat: valoare, adresă destinație

## Slide 45: Arhitecturi cu flux de date (5)

## Slide 46: Arhitecturi cu flux de date (6)
Arhitectură dinamică
  Validarea unei instrucțiuni: atunci când operanzii sunt recepționați
  Pot deveni disponibile simultan mai multe seturi de operanzi ale instrucțiunii
  Comparativ cu arhitecturile statice: permit un grad mai ridicat de paralelism
  Este necesar un mecanism pentru a distinge diferitele seturi de operanzi pentru o instrucțiune

## Slide 47: Arhitecturi cu flux de date (7)
  Un arc din graful fluxului de date poate conține mai mult de un simbol
  Exemplu de graf al fluxului de date într-o arhitectură dinamică

## Slide 48: Arhitecturi cu flux de date (8)
Diferențierea seturilor de operanzi într-o arhitectură dinamică
  Câmp suplimentar adăugat în pachetul rezultatului  etichetă
  Se compară etichetele
  Se poate utiliza o memorie asociativă  memorie de potrivire
  Determinarea instrucțiunii validate: pe baza adresei destinației și a etichetei din pachetul rezultat

## Slide 49: Arhitecturi cu flux de date (9)

## Slide 50: Arhitecturi cu fire de execuție multiple
Arhitecturi cu fire de execuție multiple
  Modelul fluxului de control
  Modelul fluxului de date
  Arhitecturi cu flux de date
  Exemple de calculatoare cu flux de date

## Slide 51: Exemple de calculatoare cu flux de date (1)
Calculatoarele cu flux de date nu au avut un succes comercial
  Complexitatea hardware semnificativă
  Dificultatea transmiterii eficiente a simbolurilor de date
  Necesită memorii asociative de dimensiuni mari  păstrarea dependențelor de date
  Dificultatea dezvoltării și compilării limbajelor cu flux de date

## Slide 52: Exemple de calculatoare cu flux de date (2)
Concepte ale fluxului de date incluse în procesoare specializate: DSP, GPU
Procesoare superscalare
  Permit execuția instrucțiunilor într-o ordine diferită de cea din program (out-of-order)
  Formă restrânsă de flux de date  flux local
  Fereastră de execuție: instrucțiunile sunt executate când operanzii sunt disponibili
  O fereastră de execuție: 32 .. 200 instrucțiuni

## Slide 53: Exemple de calculatoare cu flux de date (3)
Calculatorul dinamic Manchester
  MDM – Manchester Dataflow Machine
Multiprocesorul Monsoon (MIT, Motorola)
  Utilizează limbajul paralel Id
Calculatorul EDDEN (Sanyo Electric)
  EDDEN – Enhanced Data-Driven Engine
  Versiunea comercială: Cyberflow/64
Calculatoare hibride: flux de date + flux de control

## Slide 54: Rezumat (1)
Arhitecturile MIMD sunt mai generale față de alte arhitecturi paralele, dar programarea lor este mai dificilă
Categorii principale de arhitecturi MIMD: cu memorie partajată și cu transmitere de mesaje
Arhitecturile MIMD cu memorie partajată se numesc și multiprocesoare sau arhitecturi cu memorie uniformă
  Programarea este simplă, dar scalabilitatea este redusă din cauza conflictelor la accesul memoriei

## Slide 55: Rezumat (2)
Arhitecturile MIMD cu transmitere de mesaje se numesc și multicalculatoare sau arhitecturi cu memorie distribuită
  Scalabilitatea este îmbunătățită, dar este necesară copierea unor structuri de date între procese
Arhitecturile cu fire de execuție multiple asigură comutarea rapidă a contextului între firele de execuție
  Trebuie să fie disponibile suficiente fire de execuție

## Slide 56: Rezumat (3)
Arhitecturile cu flux de date nu conțin un contor de program, ci sunt controlate de date
  Două tipuri de arhitecturi cu flux de date: statice și dinamice
  Arhitecturile dinamice trebuie să conțină un mecanism pentru a distinge între ele diferitele seturi de operanzi ai unei instrucțiuni
  Diferențierea se poate realiza cu un câmp de etichetă adăugat la pachetul rezultatului
  Procesoarele superscalare utilizează o formă restrânsă de flux de date

## Slide 57: Noțiuni, cunoștințe (1)
  Prezentare generală a arhitecturilor MIMD
  Avantaje ale arhitecturilor MIMD
  Prezentare generală a arhitecturilor cu memorie partajată
  Avantaje și dezavantaje ale arhitecturilor cu memorie partajată
  Soluții pentru îmbunătățirea scalabilității arhitecturilor cu memorie partajată
  Prezentare generală a arhitecturilor cu transmitere de mesaje

## Slide 58: Noțiuni, cunoștințe (2)
  Avantaje și dezavantaje ale arhitecturilor cu transmitere de mesaje
  Arhitecturi cu memorie distribuită și memorii cache
  Prezentare generală a arhitecturilor cu fire de execuție multiple
  Modelul fluxului de control
  Modelul fluxului de date
  Graful fluxului de date

## Slide 59: Noțiuni, cunoștințe (3)
  Modelul static și modelul dinamic al fluxului de date
  Arhitectură statică cu flux de date
  Structura calculatorului static cu flux de date MIT
  Arhitectură dinamică cu flux de date
  Diferențierea seturilor de operanzi într-o arhitectură dinamică cu flux de date

## Slide 60: Întrebări
Care este deosebirea dintre multiproce-soare și multicalculatoare din punctul de vedere al accesului la memorie?
Care sunt avantajele și dezavantajele arhitecturilor cu transmitere de mesaje?
Care sunt condițiile de validare a unei instrucțiuni în cazul arhitecturilor statice și a celor dinamice cu flux de date?