## Slide 1: Cuprins
1. Introducere
2. Unitatea aritmetică și logică
3. Sisteme de memorie
4. Arhitecturi RISC
5. Introducere în arhitecturi paralele

## Slide 2: 2. Unitatea aritmetică și logică
Adunarea
Înmulțirea
Împărțirea
Numere și operații în virgulă mobilă

## Slide 3: Adunarea
Operația aritmetică utilizată cel mai frecvent într‑un sistem de calcul
Operațiile aritmetice mai complexe ale UAL se reduc la o serie de adunări
Prin creșterea vitezei operației de adunare se poate crește viteza UAL
Viteza și costul circuitelor de adunare sunt proporționale cu complexitatea acestora

## Slide 4: Adunarea
Adunarea
  Sumatorul elementar
  Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului
  Sumatorul cu anticiparea transportului
  Sumatorul cu selecția transportului
  Sumatorul cu salvarea transportului
  Sumatorul serial
  Sumatorul zecimal

## Slide 5: Sumatorul elementar (1)
Adună trei intrări de câte un bit:
  Biții care trebuie adunați (xi , yi)
  Transportul de la bitul din poziția mai puțin semnificativă (Ti)
Generează două ieșiri:
  Bitul sumă (Si)
  Bitul de transport la poziția mai semnificativă (Ti+1)

## Slide 6: Sumatorul elementar (2)

## Slide 7: Sumatorul elementar (3)
xi yi Ti | Ti+1 Si
0 0 0 | 0 0
0 0 1 | 0 1
0 1 0 | 0 1
0 1 1 | 1 0
1 0 0 | 0 1
1 0 1 | 1 0
1 1 0 | 1 0
1 1 1 | 1 1

## Slide 8: Sumatorul elementar (4)
Expresiile booleene ale ieșirilor
  Si = xi yi Ti
  Ti+1 = xiyi + (xi + yi) Ti
Sumatorul elementar este unul din blocurile de bază ale sumatoarelor mai complexe
Semisumatorul elementar
  Nu are intrare de transport
  Generează un bit sumă și un bit de transport

## Slide 9: Sumatorul elementar (5)
Scăzătorul elementar
  Intrări: biții care trebuie scăzuți (descăzut și scăzător) și împrumutul de la bitul din poziția mai puțin semnificativă
  Ieșiri: bitul diferență și împrumutul către bitul din poziția mai semnificativă
Semiscăzătorul elementar
  Scade două intrări de câte un bit
  Generează un bit diferență și un bit de împrumut

## Slide 10: Adunarea
Adunarea
  Sumatorul elementar
  Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului
  Sumatorul cu anticiparea transportului
  Sumatorul cu selecția transportului
  Sumatorul cu salvarea transportului
  Sumatorul serial
  Sumatorul zecimal

## Slide 11: Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului (1)
“Ripple Carry Adder”
Algoritmul de adunare cu propagarea succesivă a transportului
  x3 x2 x1 x0 +
  y3 y2 y1 y0
  S4 S3 S2 S1 S0
O posibilitate de implementare: conectarea mai multor sumatoare elementare în serie, câte un sumator elementar pentru fiecare bit

## Slide 12: Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului (2)
Schema bloc pentru adunarea a două numere binare de câte 4 biți

## Slide 13: Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului (3)
Este un sumator paralel
Transportul trebuie să se propage succesiv prin toate sumatoarele înainte de a se cunoaște rezultatul final
Avantaje: simplitate, cost redus
Dezavantaj: viteză redusă
Poate fi utilizat și ca scăzător
  Scăderea: prin adunarea complementului față de 2 al scăzătorului la descăzut

## Slide 14: Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului (4)
Presupunem numerele binare:
  X = 0 1001 (+9)
  Y = 0 0011 (+3)
Scăderea X – Y poate fi executată astfel:
X 0 1001 +9
C2(Y) 1 1101 –3
X–Y  0 0110 +6
Transportul de la poziția c.m.s. se neglijează

## Slide 15: Adunarea
Adunarea
  Sumatorul elementar
  Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului
  Sumatorul cu anticiparea transportului
  Sumatorul cu selecția transportului
  Sumatorul cu salvarea transportului
  Sumatorul serial
  Sumatorul zecimal

## Slide 16: Sumatorul cu anticiparea transportului (1)
“Carry Lookahead Adder”
Reduce timpul necesar pentru formarea semnalelor de transport
Intrarea de transport necesară pentru un etaj este generată în mod direct
  Nu se așteaptă propagarea transporturilor de la un etaj la altul
Schema bloc a unui sumator cu anticiparea transportului de 4 biți 

## Slide 17: Sumatorul cu anticiparea transportului (2)

## Slide 18: Sumatorul cu anticiparea transportului (3)
Transportul de ieșire al unui sumator elementar:
  Ti+1 = xiyi + (xi + yi) Ti
Expresiile pentru T1 și T2:
  T1 = x0y0 + (x0 + y0) T0
  T2 = x1y1 + (x1 + y1) T1
  = x1y1 + (x1 + y1) [x0y0 + (x0 + y0) T0]
Pentru simplificarea expresiei fiecărui transport Ti se utilizează funcțiile g și p

## Slide 19: Sumatorul cu anticiparea transportului (4)
Funcția g  generarea transportului
  gi = xi yi
  Etajul i generează un transport egal cu 1
Funcția p  propagarea intrării de transport la ieșirea de transport
  pi = xi + yi
  Etajul i propagă transportul Ti
Transportul de ieșire:
  Ti+1 = gi + pi Ti

## Slide 20: Sumatorul cu anticiparea transportului (5)
Pentru sumatorul cu anticiparea transportului de 4 biți:
  T1 = g0 + p0 T0
  T2 = g1 + p1 g0 + p1 p0 T0
  T3 = g2 + p2 g1 + p2 p1 g0 + p2 p1 p0 T0
  T4 = g3 + p3 g2 + p3 p2 g1 + p3 p2 p1 g0
  + p3 p2 p1 p0 T0
Schema bloc modificată a sumatorului cu anticiparea transportului de 4 biți 

## Slide 21: Sumatorul cu anticiparea transportului (6)

## Slide 22: Sumatorul cu anticiparea transportului (7)
Schema pentru generarea transportului T4

## Slide 23: Sumatorul cu anticiparea transportului (8)
Se limitează numărul de intrări ale porţilor și numărul de porți alimentate de acestea
  Este necesară adăugarea unor nivele logice suplimentare
Se definesc două noi funcții pentru blocul corespunzător biților i până la k:
  Generarea transportului pe grup Gi,k
  Propagarea transportului pe grup Pi,k

## Slide 24: Sumatorul cu anticiparea transportului (9)
Pentru un grup de 4 biți:
  G0,3 = g3 + p3 g2 + p3 p2 g1 + p3 p2 p1 g0
  P0,3 = p3 p2 p1 p0
Rezultă:
  T4 = G0,3 + P0,3 T0
  Formă similară cu ecuația pentru T1
Sumatorul poate fi extins
  Exemplu pentru 16 biți

## Slide 25: Sumatorul cu anticiparea transportului (10)

## Slide 26: Adunarea
Adunarea
  Sumatorul elementar
  Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului
  Sumatorul cu anticiparea transportului
  Sumatorul cu selecția transportului
  Sumatorul cu salvarea transportului
  Sumatorul serial
  Sumatorul zecimal

## Slide 27: Sumatorul cu selecția transportului (1)
“Carry Select Adder”
Utilizează circuite redundante pentru creșterea vitezei de adunare
Se calculează jumătatea superioară a sumei pentru ambele valori posibile ale transportului
Atunci când transportul este cunoscut, este selectată jumătatea superioară corectă a sumei
Exemplu pentru numere de câte 8 biți 

## Slide 28: Sumatorul cu selecția transportului (2)

## Slide 29: Sumatorul cu selecția transportului (3)
Altă posibilitate: împărțirea sumatorului în patru sferturi
  Pentru cele trei sferturi superioare ale numerelor, se realizează adunarea pentru ambele valori ale transportului
Se limitează numărul de biți adunați simultan
  Se elimină dezavantajul sumatorului cu anticiparea transportului din punct de vedere al complexității

## Slide 30: Adunarea
Adunarea
  Sumatorul elementar
  Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului
  Sumatorul cu anticiparea transportului
  Sumatorul cu selecția transportului
  Sumatorul cu salvarea transportului
  Sumatorul serial
  Sumatorul zecimal

## Slide 31: Sumatorul cu salvarea transportului (1)
“Carry Save Adder”
Utilizat atunci când trebuie adunate mai mult de două numere
Reduce timpul de propagare al semnalelor de transport
SST de n biți: colecție de n sumatoare elementare independente
  Intrări: trei numere de câte n biți
  Ieșiri: un cuvânt sumă S de n biți, un cuvânt de transport T de n biți

## Slide 32: Sumatorul cu salvarea transportului (2)
Fiecare sumator elementar funcționează independent unul de celălalt
Semnalele de transport nu sunt propagate între sumatoarele elementare
Pentru obținerea rezultatului final, suma și transportul trebuie adunate utilizând un sumator obișnuit  sumator cu propagarea transportului (SPT)

## Slide 33: Sumatorul cu salvarea transportului (3)
Exemplu: adunarea a patru numere X, Y, Z, W
  X = 5 (0101), Y = 3 (0011), Z = 4 (0100), W = 1 (0001)
  5 + 3 + 4 + 1 = 13
  Prima etapă
  X 0101
  Y 0011
  Z 0100
  Suma 0010
  Transportul salvat 1010

## Slide 34: Sumatorul cu salvarea transportului (4)
  Etapa a doua
  W 0001
  Suma 0010
  Transportul salvat 1010
  Noua sumă 1001
  Noul transport salvat 0100
  Etapa a treia
  Noua sumă 1001
  Noul transport salvat 0100
  Rezultat 1101 (13)

## Slide 35: Sumatorul cu salvarea transportului (5)

## Slide 36: Adunarea
Adunarea
  Sumatorul elementar
  Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului
  Sumatorul cu anticiparea transportului
  Sumatorul cu selecția transportului
  Sumatorul cu salvarea transportului
  Sumatorul serial
  Sumatorul zecimal

## Slide 37: Sumatorul serial (1)
Execută adunarea pas cu pas începând cu bitul c.m.p.s.
  Ieșirea va fi generată bit cu bit
Un singur sumator elementar și un bistabil D (latch)
  Bistabilul D: utilizat pentru propagarea transportului sumei biților de ordin i la suma biților de ordin i +1
Avantaje: simplitate, cost redus

## Slide 38: Sumatorul serial (2)

## Slide 39: Adunarea
Adunarea
  Sumatorul elementar
  Sumatorul cu propagarea succesivă a transportului
  Sumatorul cu anticiparea transportului
  Sumatorul cu selecția transportului
  Sumatorul cu salvarea transportului
  Sumatorul serial
  Sumatorul zecimal

## Slide 40: Sumatorul zecimal (1)
Utilizat pentru numere reprezentate în zecimal (BCD)
Adună două cifre BCD în paralel
Generează o sumă în cod BCD
Dacă suma depășește valoarea 9 sau se generează un transport către cifra următoare, rezultatul trebuie corectat
  Corecția: se adună valoarea 6 la rezultat

## Slide 41: Sumatorul zecimal (2)
Exemplu
372 +
489
7FB + suma intermediară
066
861 suma zecimală
Schema bloc a unui sumator zecimal bazat pe două sumatoare de 4 biți 

## Slide 42: Sumatorul zecimal (3)

## Slide 43: Rezumat (1)
Sumatorul cu propagare succesivă a transportului se obține prin conectarea în serie a unor sumatoare elementare (SE)
  Dezavantaj: viteza redusă de propagare a transportului
Sumatorul cu anticiparea transportului conține o logică suplimentară pentru generarea în paralel a intrărilor de transport ale fiecărui etaj
Sumatorul cu selecția transportului calculează jumătatea superioară a sumei pentru ambele valori posibile ale transportului

## Slide 44: Rezumat (2)
Sumatorul cu salvarea transportului este format din SE independente, între care nu sunt propagate semnalele de transport
  Propagarea transportului este amânată până la ultimul etaj
Sumatorul serial adună numerele bit cu bit, obținând un bit al sumei în fiecare ciclu de ceas
Sumatorul zecimal este echivalentul unui SE pentru două cifre zecimale
  Rezultatul trebuie corectat pentru a se obține o cifră zecimală

## Slide 45: Noțiuni, cunoștințe
  Sumator cu propagare succesivă a transportului
  Sumator cu anticiparea transportului
  Funcțiile p și g pentru propagarea și generarea transportului pe bit
  Funcțiile P și G pentru propagarea și generarea transportului pe un grup de biți
  Principiul sumatorului cu selecția transportului
  Principiul sumatorului cu salvarea transportului
  Sumator serial
  Sumator zecimal

## Slide 46: Întrebări
Care este dezavantajul sumatorului cu propagarea succesivă a transportului?
Care este avantajul sumatorului cu anticiparea transportului?
Care este principiul sumatorului cu selecția transportului?
Cum se realizează creșterea vitezei la sumatorul cu salvarea transportului?
Când trebuie corectat rezultatul adunării zecimale?