## Slide 1: 2. Unitatea aritmetică și logică
Adunarea
Înmulțirea
Împărțirea
Numere și operații în virgulă mobilă

## Slide 2: Înmulțirea
Înmulțirea
  Înmulțirea prin deplasare și adunare
  Tehnica Booth
  Înmulțirea într-o bază superioară
  Înmulțirea matriceală
  Arborele Wallace
  Circuite de înmulțire pipeline

## Slide 3: Înmulțirea
Înmulțirea numerelor binare: similară cu cea a numerelor zecimale
  Primul operand: deînmulțit
  Al doilea operand: înmulțitor
  Rezultatul: produs
Dacă se ignoră biții de semn, prin înmulțirea a doi operanzi de câte n biți se obține un produs de 2n biți

## Slide 4: Înmulțirea
Înmulțirea
  Înmulțirea prin deplasare și adunare
  Tehnica Booth
  Înmulțirea într-o bază superioară
  Înmulțirea matriceală
  Arborele Wallace
  Circuite de înmulțire pipeline

## Slide 5: Înmulțirea prin deplasare și adunare (1)
Adună deînmulțitul X cu el însuși de Y ori
Algoritmul:
  Se selectează cifrele înmulțitorului una câte una de la dreapta la stânga
  Se înmulțește deînmulțitul cu cifra selectată a înmulțitorului
  Se plasează produsul intermediar la stânga rezultatelor precedente

## Slide 6: Înmulțirea prin deplasare și adunare (2)
În cazul înmulțirii binare, cifrele sunt 0 sau 1
Exemplu: X = 9 (10012), Y = 10 (10102)
  Deînmulțit 1 0 0 1 
  Înmulțitor 1 0 1 0
  0 0 0 0
  Produse parțiale 1 0 0 1
  0 0 0 0
  1 0 0 1 _
  Produs 1 0 1 1 0 1 0 (5A16 = 90)

## Slide 7: Înmulțirea prin deplasare și adunare (3)

## Slide 8: Înmulțirea prin deplasare și adunare (4)

## Slide 9: Înmulțirea prin deplasare și adunare (5)
Algoritmul original deplasează deînmulțitul la stânga cu inserarea zerourilor în noile poziții
În locul deplasării deînmulțitului la stânga, se poate deplasa produsul la dreapta
  Deînmulțitul este fix relativ la produs
  Sumatorul trebuie să fie de numai n biți  doar jumătatea din stânga a registrului produs este modificată în timpul adunării

## Slide 10: Înmulțirea prin deplasare și adunare (6)
  Registrul produs are un spațiu liber cu dimensiunea egală cu cea a înmulțitorului
  Pe măsură ce acest spațiu liber se reduce, se elimină și biții înmulțitorului
Versiunea finală a circuitului de înmulțire combină produsul (registrul A) cu înmulțitorul (registrul Q)
  Registrul A este de numai n biți
  Produsul este format în registrele A și Q

## Slide 11: Înmulțirea prin deplasare și adunare (7)

## Slide 12: Înmulțirea prin deplasare și adunare (8)

## Slide 13: Înmulțirea prin deplasare și adunare (9)
Exemplul 2.1
  X = 9 (10012), Y = 12 (11002)
  Versiunea finală a algoritmului de înmulțire
  Rezultatul: 0110 11002 = 6C16 = 96 + 12 = 108
Pas | A | Q (Y) | B (X) | Operații
0 | 0000 | 1100 | 1001 | Inițializare
1 | 0000 | 0110 | 1001 | shr (A_Q)
2 | 0000 | 0011 | 1001 | shr (A_Q)
3 | 1001 0100 | 0011 1001 | 1001 1001 | A  A + B shr (A_Q)
4 | 1101 0110 | 1001 1100 | 1001 1001 | A  A + B shr (A_Q)

## Slide 14: Înmulțirea
Înmulțirea
  Înmulțirea prin deplasare și adunare
  Tehnica Booth
  Înmulțirea într-o bază superioară
  Înmulțirea matriceală
  Arborele Wallace
  Circuite de înmulțire pipeline

## Slide 15: Tehnica Booth (1)
Aplicarea algoritmului de înmulțire pentru numere cu semn:
  Conversia deînmulțitului și înmulțitorului la numere pozitive și memorarea semnelor
  Produsul va fi înlocuit prin complementul său față de 2 dacă semnele originale sunt diferite
Tehnica Booth:
  Elimină necesitatea conversiei operanzilor la forma pozitivă
  Poate reduce numărul operațiilor necesare

## Slide 16: Tehnica Booth (2)
Ideea principală: dacă se poate efectua atât adunare, cât și scădere, există mai multe posibilități de a calcula un produs
  Un șir de cifre de 0 din înmulțitor necesită numai deplasare
  Un șir de cifre de 1 poate fi tratat ca un număr cu valoarea L – R
    L – ponderea cifrei 0 dinaintea cifrei 1 celei mai din stânga
    R – ponderea cifrei 1 celei mai din dreapta

## Slide 17: Tehnica Booth (3)
  Exemplu: Pentru N = 011102, L = 24 = 16, R = 21 = 2  N = 16 – 2 = 14
  Un număr de adunări succesive este înlocuit printr‑o scădere și o adunare
La înmulțirea prin tehnica Booth se consideră câte doi biți adiacenți ai înmulțitorului pentru a determina operația care trebuie efectuată

## Slide 18: Tehnica Booth (4)
yi | yi-1 | Operații
0 | 0 | Deplasare la dreapta
0 | 1 | Adunare deînmulțit, deplasare la dreapta
1 | 0 | Scădere deînmulțit, deplasare la dreapta
1 | 1 | Deplasare la dreapta

## Slide 19: Tehnica Booth (5)
Observații
  Se testează doi biți ai înmulțitorului într‑un pas: bitul curent yi și bitul din dreapta yi -1 (bitul curent în pasul precedent)
  Registrul Q este extins cu o poziție, Q-1, care conține bitul din dreapta
  Deplasarea produsului la dreapta trebuie să păstreze semnul rezultatului intermediar  extinderea semnului

## Slide 20: Tehnica Booth (6)
Exemplul 2.2
  X = +13, Y = 10
  Înmulțirea prin tehnica Booth
  X = +13 = +11012 = 0 11012
  Y = 10 = 10102 = 1 01102
  X = 13 = 11012 = 1 00112

## Slide 21: Tehnica Booth (7)
  Rezultatul: 1 0111 11102 = 1000 00102 = 8216 = (8 x 16 + 2) = 130
Pas | A | Q (Y) | Q-1 | Q0Q-1 | B (X) | Operații
0 | 0 0000 | 1 0110 | 0 | 0 0 | 0 1101 | Inițializare
1 | 0 0000 | 0 1011 | 0 | 1 0 | 0 1101 | shr (A_Q)
2 | 1 0011 1 1001 | 0 1011 1 0101 | 0 1 | 1 1 | 0 1101 | A  A - B shr (A_Q)
3 | 1 1100+ | 1 1010 | 1 | 0 1 | 0 1101 | shr (A_Q)
4 | 0 1101 0 1001 0 0100+ | 1 1010 1 1101 | 1 0 | 1 0 | 0 1101 | A  A + B shr (A_Q)
5 | 1 0011 1 0111 1 1011 | 1 1101 1 1110 | 0 1 | 0 1 | 0 1101 | A  A - B shr (A_Q)

## Slide 22: Rezumat
Circuitul de înmulțire prin deplasare și adunare implementează metoda de înmulțire obișnuită
  Circuitul poate fi optimizat pentru a utiliza registre de n biți și un sumator de n biți
Înmulțirea prin tehnica Booth testează doi biți ai înmulțitorului în fiecare pas
  Elimină necesitatea conversiei operanzilor la numere pozitive
  Permite operații cu numere cu semn (în C2)
  Poate reduce numărul operațiilor necesare

## Slide 23: Noțiuni, cunoștințe
  Versiunea finală a circuitului de înmulțire prin deplasare și adunare
  Versiunea finală a algoritmului de înmulțire prin deplasare și adunare
  Execuția operației de înmulțire prin tehnica Booth
  Avantaje ale tehnicii de înmulțire Booth