## Slide 1: Înmulțirea
Înmulțirea
  Înmulțirea prin deplasare și adunare
  Tehnica Booth
  Înmulțirea într-o bază superioară
  Înmulțirea matriceală
  Arborele Wallace
  Circuite de înmulțire pipeline

## Slide 2: Înmulțirea într-o bază superioară (1)
Se examinează mai mulți biți ai înmulțitorului Y în fiecare pas  crește viteza operației
  Înmulțire în baza 4: sunt examinați 2 biți
    00: nu se execută adunare
    01: se adună X la produsul parțial
    10: se adună 2X la produsul parțial
    11: se adună X + 2X la produsul parțial
  Calculul X + 2X poate fi evitat prin utilizarea tehnicii Booth în baza 4

## Slide 3: Înmulțirea într-o bază superioară (2)
y2i+1 | y2i | y2i-1 | Operații
0 | 0 | 0 | Deplasare la dreapta cu două poziții
0 | 0 | 1 | Adunare X, deplasare la dreapta cu două poziții
0 | 1 | 0 | Adunare X, deplasare la dreapta cu două poziții
0 | 1 | 1 | Adunare 2X, deplasare la dreapta cu două poziții
1 | 0 | 0 | Adunare -2X, deplasare la dreapta cu două poziții
1 | 0 | 1 | Adunare -X, deplasare la dreapta cu două poziții
1 | 1 | 0 | Adunare -X, deplasare la dreapta cu două poziții
1 | 1 | 1 | Deplasare la dreapta cu două poziții

## Slide 4: Înmulțirea într-o bază superioară (3)
Un alt nume al tehnicii Booth în baza 4: înmulțirea cu tripleți suprapuși
  Registrul A trebuie să aibă o poziție suplimentară
Avantaj suplimentar: metoda poate fi utilizată pentru numere fără semn și pentru numere cu semn reprezentate în C2
Versiunea în baza 8 a tehnicii Booth: trebuie să se genereze valoarea 3X

## Slide 5: Înmulțirea
Înmulțirea
  Înmulțirea prin deplasare și adunare
  Tehnica Booth
  Înmulțirea într-o bază superioară
  Înmulțirea matriceală
  Arborele Wallace
  Circuite de înmulțire pipeline

## Slide 6: Înmulțirea matriceală (1)
Pentru creșterea vitezei, se pot utiliza circuite combinaționale de înmulțire
  Logică suplimentară care permite calculul produsului într‑un pas
  Matrice de elemente combinaționale simple  adunare, deplasare
Considerăm înmulțirea a două numere binare întregi fără semn:
  X = xn -1…x1x0
  Y = yn -1…y1y0

## Slide 7: Înmulțirea matriceală (2)
Produsul P se poate scrie:
sau:
Fiecare termen produs de 1 bit xi  yj se poate calcula cu ajutorul unei porți ȘI

## Slide 8: Înmulțirea matriceală (3)
O matrice de n  n porți ȘI poate calcula toți termenii xi  yj simultan
Termenii sunt însumați cu o matrice de n(n-1) sumatoare elementare
Circuitul rezultat este similar cu un sumator bidimensional cu transport succesiv
Deplasările implicate de factorii 2i și 2j sunt implementate prin deplasarea spațială a sumatoarelor pe direcția x și y

## Slide 9: Înmulțirea matriceală (4)
Exemplu: Înmulțirea a două numere de câte 4 biți, X = x3x2x1x0 , Y = y3y2y1y0
 |  |  |  | x3 | x2 | x1 | x0 
 |  |  |  | y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | x3y0 | x2y0 | x1y0 | x0y0
0 | 0 | 0 | x3y1 | x2y1 | x1y1 | x0y1 | 0
0 | 0 | x3y2 | x2y2 | x1y2 | x0y2 | 0 | 0
0 | x3y3 | x2y3 | x1y3 | x0y3 | 0 | 0 | 0
P7 | P6 | P5 | P4 | P3 | P2 | P1 | P0

## Slide 10: Înmulțirea matriceală (5)
Biții produsului final:
  P0 = x0y0
  P1 = x1y0 + x0y1
  P2 = x2y0 + x1y1 + x0y2
  P3 = x3y0 + x2y1 + x1y2 + x0y3
  P4 = x3y1 + x2y2 + x1y3
  P5 = x3y2 + x2y3
  P6 = x3y3

## Slide 11: Înmulțirea matriceală (6)

## Slide 12: Înmulțirea matriceală (7)
Funcția de adunare și funcția ȘI logic pot fi combinate într‑o singură celulă M

## Slide 13: Înmulțirea matriceală (8)
Celula implementează expresia aritmetică:
  Tout S = a plus xy plus Tin
La intrarea a se conectează un bit al produsului parțial din linia precedentă
Un circuit de înmulțire de n  n biți poate fi realizat utilizând n2 celule de acest tip
  Unele celule vor avea intrările setate la ‘0’
Avantaj: structură uniformă  permite implementarea într-un circuit VLSI

## Slide 14: Înmulțirea matriceală (9)
Pentru creșterea vitezei se pot utiliza sumatoare cu salvarea transportului (SST)
  Propagarea transportului între sumatoarele elementare din același rând este eliminată
  Propagarea transportului este amânată până la ultimul etaj al circuitului
Exemplu: Circuit de înmulțire matriceală pentru numere de câte 8 biți care utilizează SST

## Slide 15: Înmulțirea matriceală (10)

## Slide 16: Înmulțirea matriceală (11)
Circuitul anterior este practic pentru valori moderate ale lui n
Pentru valori mari ale lui n, este necesar un număr mare de sumatoare SST
Sumatorul poate fi partiționat în k segmente de câte m biți fiecare
  Sunt generate doar m produse parțiale
  Procesul este repetat de k ori
Exemplu: Structură cu două treceri

## Slide 17: Înmulțirea matriceală (12)

## Slide 18: Înmulțirea
Înmulțirea
  Înmulțirea prin deplasare și adunare
  Tehnica Booth
  Înmulțirea într-o bază superioară
  Înmulțirea matriceală
  Arborele Wallace
  Circuite de înmulțire pipeline

## Slide 19: Arborele Wallace (1)
Înmulțirea a două numere de câte n biți necesită adunarea a n produse parțiale
  Circuitele de înmulțire anterioare execută înmulțirea într‑un timp O (n)
Timpul poate fi redus la O (log n) prin utilizarea unui arbore
Arborele cel mai simplu: combină perechi de produse parțiale  numărul produselor parțiale ar fi redus de la n la n/2

## Slide 20: Arborele Wallace (2)
Arborele binar nu poate fi implementat utilizând sumatoare elementare
C. S. Wallace a arătat că produsele parțiale pot fi adunate mai rapid utilizând nivele multiple de SST  arbore Wallace
  În fiecare nivel al arborelui, numerele sunt grupate câte trei
  Se utilizează câte un SST pentru adunarea numerelor din fiecare grup

## Slide 21: Arborele Wallace (3)
  Procesul continuă până când rămân numai două numere de adunat
  Pentru adunarea lor se utilizează un SPT
  Fiecare nivel reduce numărul termenilor care trebuie adunați cu un factor de 1,5  O (log1,5 n)
Exemplu: Schema bloc pentru înmulțirea a două numere de câte 8 biți

## Slide 22: Arborele Wallace (4)

## Slide 23: Arborele Wallace (5)
Metoda arborelui Wallace poate fi combinată cu alte metode pentru creșterea vitezei
Arbore Wallace combinat cu tehnica Booth
  Tehnica Booth este utilizată pentru a genera produsele parțiale
  Se utilizează un arbore Wallace pentru adunarea produselor parțiale
Exemplu: Înmulțirea a două numere de câte 8 biți (arbore Wallace + tehnica Booth)

## Slide 24: Arborele Wallace (6)

## Slide 25: Înmulțirea
Înmulțirea
  Înmulțirea prin deplasare și adunare
  Tehnica Booth
  Înmulțirea într-o bază superioară
  Înmulțirea matriceală
  Arborele Wallace
  Circuite de înmulțire pipeline

## Slide 26: Circuite de înmulțire pipeline (1)
Operațiile aritmetice pot fi implementate printr-un sistem pipeline
Tehnica pipeline
  Utilizează paralelismul
  Se suprapun etapele de execuție ale unei operații aritmetice
  Fiecare etapă este executată de un etaj al sistemului pipeline
  Etaj: registru + circuit de prelucrare

## Slide 27: Circuite de înmulțire pipeline (2)
Considerăm înmulțirea a două numere întregi de n biți X = xn-1xn-2…x0, Y = yn-1yn-2…y0
Circuitele de înmulțire matriceală pot fi modificate în mod simplu pentru a utiliza tehnica pipeline
Exemplu: Circuit de înmulțire matriceală pipeline care utilizează celula M de 1 bit de înmulțire și adunare
  Cele n celule din fiecare etaj Ei calculează un produs parțial Pi = Pi-1 + X  2i  yi

## Slide 28: Circuite de înmulțire pipeline (3)

## Slide 29: Circuite de înmulțire pipeline (4)
Un circuit de înmulțire matriceală pipeline cu n etaje poate suprapune calculul a n produse  înmulțirea vectorilor întregi
  Poate genera un nou rezultat în fiecare ciclu de ceas
  Dezavantaj: viteza redusă a logicii de propagare a transportului din fiecare etaj
  Numărul celulelor M necesare: n2
  Capacitatea tuturor registrelor buffer: ~3n2  costisitor din punct de vedere hardware

## Slide 30: Circuite de înmulțire pipeline (5)
Tehnica de adunare cu salvarea transportului  avantajoasă pentru implementarea pipeline
  Se pot aduna m numere printr‑o rețea de sumatoare cu salvarea transportului  rezultatul este sub forma (S, T)
  S și T trebuie adunate printr‑un sumator convențional cu propagarea transportului
Metoda arborelui Wallace

## Slide 31: Circuite de înmulțire pipeline (6)

## Slide 32: Rezumat (1)
Înmulțirea într-o bază superioară reduce numărul etapelor prin examinarea mai multor biți ai înmulțitorului în fiecare etapă
  Înmulțire în baza 4: sunt examinați 2 biți
  Înmulțire în baza 8: sunt examinați 3 biți
Înmulțirea matriceală utilizează o matrice de circuite combinaționale pentru creșterea vitezei operației
  Se pot utiliza sumatoare cu salvarea transportului pentru amânarea propagării transportului până la ultimul etaj

## Slide 33: Rezumat (2)
Arborele Wallace se utilizează pentru adunarea mai rapidă a unor produse parțiale
  Produsele parțiale sunt grupate câte trei
  Se utilizează câte un SST pentru adunarea lor
Tehnica pipeline permite creșterea vitezei operației
  Circuitele de înmulțire combinațională (matriceală, arbore Wallace) se pot modifica în mod simplu pentru a utiliza această tehnică

## Slide 34: Noțiuni, cunoștințe (1)
  Principiul înmulțirii într-o bază superioară
  Tehnica de înmulțire Booth în baza 4
  Principiul înmulțirii matriceale
  Circuit de înmulțire matriceală utilizând sumatoare cu propagarea succesivă a transportului
  Circuit de înmulțire utilizând celula de 1 bit de înmulțire și adunare
  Circuit de înmulțire matriceală utilizând sumatoare cu salvarea transportului

## Slide 35: Noțiuni, cunoștințe (2)
  Principiul arborelui Wallace
  Circuit de înmulțire combinațională utilizând un arbore Wallace pentru însumarea produselor parțiale
  Circuit de înmulțire matriceală pipeline utilizând celula de 1 bit de înmulțire și adunare
  Circuit de înmulțire pipeline utilizând un arbore Wallace pentru însumarea produselor parțiale

## Slide 36: Întrebări
Care sunt avantajele utilizării tehnicii Booth în baza 4?
Care este avantajul circuitelor combinaționale de înmulțire?
Care este principiul arborelui Wallace?
Cum se poate modifica un circuit de înmulțire pentru a utiliza tehnica pipeline?