## Slide 1: 2. Unitatea aritmetică și logică
Adunarea
Înmulțirea
Împărțirea
Numere și operații în virgulă mobilă

## Slide 2: Împărțirea
Împărțirea
  Împărțirea cu refacerea restului parțial
  Împărțirea fără refacerea restului parțial

## Slide 3: Împărțirea (1)
Primul operand: deîmpărțit (X)
Al doilea operand: împărțitor (Y)
Rezultate: câtul (Q), restul (R)
  X = Q  Y + R, R < Y
Algoritmul de împărțire zecimală:
  Se alege o cifră și se scade produsul dintre această cifră și împărțitor din restul parțial
  Dacă rezultatul este mai mic decât împărțitorul, cifra a fost aleasă corect

## Slide 4: Împărțirea (2)
  În caz contrar, se alege o altă cifră și scăderea se repetă
  În fiecare pas se obține o cifră a câtului
Împărțirea binară
  Constă din scăderi repetate ale împărțitorului Y din restul parțial R
  Scăderile se efectuează numai dacă Y ≤ R  cifra câtului este 1
  În caz contrar, cifra câtului este 0

## Slide 5: Împărțirea (3)
Exemplu: Împărțirea numerelor 74 (10010102) și 8 (10002)
1001010 : 1000 = 0001001 Cât
– 1000
10 Resturi parțiale
101
1010
– 1000
10 Rest

## Slide 6: Împărțirea
Împărțirea
  Împărțirea cu refacerea restului parțial
  Împărțirea fără refacerea restului parțial

## Slide 7: Împărțirea cu refacerea restului parțial (1)

## Slide 8: Împărțirea cu refacerea restului parțial (2)

## Slide 9: Împărțirea cu refacerea restului parțial (3)
Deplasarea restului parțial la stânga în locul deplasării împărțitorului la dreapta:
  Produce aceeași aliniere
  Simplifică circuitele necesare pentru UAL și registrul împărțitorului (n biți în loc de 2n)
A doua îmbunătățire: primul pas nu poate genera o cifră de 1 în cadrul câtului
  Inversarea ordinii operațiilor: deplasare, apoi scădere  se poate elimina o iterație

## Slide 10: Împărțirea cu refacerea restului parțial (4)
Dimensiunea registrului A poate fi redusă la jumătate
Registrele A și Q pot fi combinate
  Se deplasează biții deîmpărțitului în registrul A în loc de a deplasa zerouri
  Registrele A și Q sunt deplasate la stânga împreună

## Slide 11: Împărțirea cu refacerea restului parțial (5)

## Slide 12: Împărțirea cu refacerea restului parțial (6)

## Slide 13: Împărțirea cu refacerea restului parțial (7)
Exemplul 2.3
  X = 13, Y = 5
  Împărțirea utilizând versiunea finală a algoritmului
  X = 13 = 11012
  Y = 5 = 01012
  Y = 5 = 01012 = 1 10112
  Rest: 0 00112 (3); Cât: 00102 (2)

## Slide 14: Împărțirea cu refacerea restului parțial (8)
Pas | A | Q (X) | B (Y) | Operații
0 | 0 0000 | 1101 | 0101 | Inițializare
1 | 0 0001+ 1 1011 1 1100+ 0 0101 0 0001 | 1010 1010 | 0101 | shl (A_Q) A  A - B A  A + B Q0  0
2 | 0 0011+ 1 1011 1 1110+ 0 0101 0 0011 | 0100 0100 | 0101 | shl (A_Q) A  A - B A  A + B Q0  0
3 | 0 0110+ 1 1011 0 0001 | 1000 1001 | 0101 | shl (A_Q) A  A - B Q0  1
4 | 0 0011+ 1 1011 1 1110+ 0 0101 0 0011 | 0010 0010 | 0101 | shl (A_Q) A  A - B A  A + B Q0  0

## Slide 15: Împărțirea
Împărțirea
  Împărțirea cu refacerea restului parțial
  Împărțirea fără refacerea restului parțial

## Slide 16: Împărțirea fără refacerea restului parțial (1)
Refacerea restului parțial determină creșterea timpului de execuție a operației
  În medie, refacerea se efectuează în 50% din cazuri
Fiecare adunare a împărțitorului la restul parțial este urmată de o scădere în pasul următor
  Restul parțial este deplasat în prealabil la stânga cu o poziție  înmulțire cu 2

## Slide 17: Împărțirea fără refacerea restului parțial (2)
Împărțirea cu refacerea restului parțial:
  R  R – Y
  R  R – Y + Y
  R  2R
  R  2R – Y
Împărțirea fără refacerea restului parțial:
  R  R – Y
  R  2R – 2Y
  R  2R – 2Y + Y

## Slide 18: Împărțirea fără refacerea restului parțial (3)
Algoritmul fără refacerea restului parțial:
  Se deplasează registrele A_Q la stânga
  Dacă în pasul precedent restul parțial a fost pozitiv, se scade împărțitorul din restul parțial
  Dacă restul parțial a fost negativ, se adună împărțitorul la restul parțial
  După ultimul pas, dacă restul parțial este negativ, restul trebuie refăcut

## Slide 19: Împărțirea fără refacerea restului parțial (4)
  Se utilizează un bistabil suplimentar BS
  BS indică operația care trebuie efectuată:
    BS = 0: scădere
    BS = 1: adunare
  În prima etapă se efectuează o scădere  BS este inițializat cu 0

## Slide 20: Împărțirea fără refacerea restului parțial (5)
Exemplul 2.4
  X = 14, Y = 3
  Împărțirea utilizând metoda fără refacerea restului parțial
  X = 14 = 11102
  Y = 3 = 00112
  Y = 3 = 00112 = 1 11012
  Rest: 0 00102 (2); Cât: 01002 (4)

## Slide 21: Împărțirea fără refacerea restului parțial (6)
Pas | A | Q (X) | B (Y) | BS | Operații
0 | 0 0000 | 1110 | 0011 | 0 | Inițializare
1 | 0 0001 + 1 1101 1 1110 + | 1100 1100 | 0011 | 1 | shl (A_Q) A  A – B Q0  0
2 | 1 1101 + 0 0011 0 0000 + | 1000 1001 | 0011 | 0 | shl (A_Q) A  A + B Q0  1
3 | 0 0001 + 1 1101 1 1110 | 0010 0010 | 0011 | 1 | shl (A_Q) A  A – B Q0  0
4 | 1 1100 + 0 0011 1 1111 + | 0100 0100 | 0011 | 1 | shl (A_Q) A  A + B Q0  0
5 | 0 0011 0 0010 | 0100 | 0011 | 0 | A  A + B

## Slide 22: Rezumat
Împărțirea cu refacerea restului parțial
  În fiecare etapă, se efectuează deplasarea la stânga a restului parțial și scăderea împărțitorului din restul parțial
  Dacă se obține un rezultat negativ, restul parțial trebuie refăcut
Împărțirea fără refacerea restului parțial
  După deplasarea la stânga a restului parțial, operația depinde de rezultatul din pasul precedent
  Restul parțial a fost pozitiv: scădere
  Restul parțial a fost negativ: adunare

## Slide 23: Noțiuni, cunoștințe
  Versiunea finală a circuitului de împărțire cu refacerea restului parțial
  Versiunea finală a algoritmului de împărțire cu refacerea restului parțial
  Principiul metodei de împărțire fără refacerea restului parțial
  Algoritmul de împărțire fără refacerea restului parțial