## Slide 1: Memorii semiconductoare
Memorii semiconductoare
  Celula de memorie și unitatea de memorie
  Organizarea memoriilor
  Proiectarea memoriilor
  Exemplu de circuit de memorie comercial
  Memorii DRAM
  Memorii flash

## Slide 2: Memorii DRAM
Memorii DRAM
  Parametrii memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Categorii de memorii DRAM
  Memoria SDRAM
  Memoria DDR SDRAM
  Memoria DDR3 SDRAM
  Memoria DDR4 SDRAM
  Module de memorie

## Slide 3: Parametrii memoriilor DRAM (1)
Timpul de acces (tA): timpul între plasarea adresei de linie și momentul în care cuvântul solicitat apare în bufferul de ieșire
Durata ciclului (tM): timpul minim între operațiile secvențiale de citire
  tM > tA
Timp de preîncărcare RAS (tRP – RAS Precharge time): timpul necesar pentru rescrierea conținutului și activarea semnalului RAS

## Slide 4: Parametrii memoriilor DRAM (2)
Operații executate la un acces pentru citire:
Procesorul transmite adresa datei
Controlerul de memorie determină adresele de linie și de coloană ale datei
Controlerul de memorie transmite adresa de linie și activează semnalul RAS
  Decodificatorul adresei de linie selectează linia în care este memorată data sau citește linia și o depune într-un buffer

## Slide 5: Parametrii memoriilor DRAM (3)
  Timpul de acces la linie (tRA – Row Access time), numit și timp de acces (tA) sau timp de acces aleatoriu: timpul dintre activarea semnalului RAS și selecția liniei sau prezența datei în bufferul de ieșire
Controlerul de memorie transmite adresa de coloană și activează semnalul CAS
  Întârzierea între semnalele RAS și CAS (tRCD – RAS-to-CAS Delay)

## Slide 6: Parametrii memoriilor DRAM (4)
  Timp de acces la coloană (tCA – Column Access time): timpul după care va fi disponibilă data solicitată de la activarea semnalului CAS
  Pentru memoriile sincrone se utilizează latența semnalului CAS (tCL – CAS Latency); exprimată ca un număr întreg de cicluri de ceas
Data selectată este transmisă din bufferul de ieșire pe magistrala de date

## Slide 7: Parametrii memoriilor DRAM (5)
Rata de transfer la vârf (peak bandwidth) a unui modul DRAM: transferul la rata maximă pentru o configurație a magistralei de memorie
  Ignoră timpul inițial necesar pentru încărcarea datei din modulul DRAM
Rata de transfer susținută: ține cont de un acces inițial la memorie, urmat de transferul a patru cuvinte la rata maximă

## Slide 8: Parametrii memoriilor DRAM (6)
Performanța unui modul DRAM se poate exprima sub forma x‑y‑y‑y
  Indică timpul de acces la primul cuvânt și la următoarele trei cuvinte (ex.: 5-2-2-2)
Performanța unei memorii sincrone se indică sub forma x:y:z
  tCL : tRCD : tRP
  Se exprimă în cicluri de ceas (ex.: 2:2:2)
  Latența semnalului CAS se poate exprima și sub forma CL2 (CAS2) sau CL3 (CAS3)

## Slide 9: Memorii DRAM
Memorii DRAM
  Parametrii memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Categorii de memorii DRAM
  Memoria SDRAM
  Memoria DDR SDRAM
  Memoria DDR3 SDRAM
  Memoria DDR4 SDRAM
  Module de memorie

## Slide 10: Accesul în mod pagină (1)
Dacă la o secvență de accese adresa de linie este aceeași: este suficient să se transfere adresa de linie o singură dată
  Se memorează într‑un buffer intern o linie de date, numită pagină  mod pagină
  Pentru un acces ulterior la aceeași pagină trebuie să se transfere numai o adresă de coloană
  Nu este necesar să se refacă datele din pagină la fiecare acces al unui cuvânt

## Slide 11: Accesul în mod pagină (2)
În modul pagină:
  Semnalul RAS este menținut activ pe durata unei secvențe de transferuri
  Semnalul CAS este comutat în modul normal
Durata ciclului în mod pagină (tPC – page mode cycle time)
  Pentru o memorie cu tRA = 60 ns, o valoare tipică este tPC = 35 ns

## Slide 12: Accesul în mod pagină (3)
Patru accese la memorie într-o linie fără modul pagină

## Slide 13: Accesul în mod pagină (4)
Patru accese la memorie într-o linie în modul pagină

## Slide 14: Memorii DRAM
Memorii DRAM
  Parametrii memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Categorii de memorii DRAM
  Memoria SDRAM
  Memoria DDR SDRAM
  Memoria DDR3 SDRAM
  Memoria DDR4 SDRAM
  Module de memorie

## Slide 15: Categorii de memorii DRAM (1)
Majoritatea memoriilor DRAM au aceeași întârziere inițială pentru accesul la primul cuvânt de memorie (50 .. 60 ns)
Se utilizează diferite tehnici pentru executarea operațiilor după citirea primului cuvânt
Categorii de memorii DRAM:
  Cu interfață asincronă
  Cu interfață sincronă
  Bazate pe protocoale

## Slide 16: Categorii de memorii DRAM (2)
Memorii DRAM cu interfață asincronă
  Operațiilor interne li se asignează intervale minime de timp
  Dacă apare un impuls de ceas înainte de terminarea intervalului minim, trebuie să se aștepte un nou impuls de ceas  performanțele sunt limitate
  Îmbunătățirea performanțelor: creșterea numărului de biți pe acces; suprapunerea operațiilor; eliminarea unor operații interne

## Slide 17: Categorii de memorii DRAM (3)
  Porturi de I/E cu un număr mai mare de biți
    Sunt necesari pini suplimentari de I/E  crește prețul
    Crește curentul absorbit  scade viteza
  Suprapunerea diferitelor operații
  Eliminarea unor operații interne
    FPM (Fast Page Mode)
    EDO (Extended Data Out)
    BEDO (Burst Extended Data Out)

## Slide 18: Categorii de memorii DRAM (4)
Memorii DRAM cu interfață sincronă
  Se elimină perioadele de așteptare de către procesor
  Se memorează anumite informații de la procesor sub controlul ceasului sistem: adresele, datele și semnalele de control
  Ceasul sistem este singurul semnal de sincronizare care trebuie furnizat memoriei
  Intrările sunt simplificate

## Slide 19: Categorii de memorii DRAM (5)
  Memorii DRAM cu interfață sincronă: SDRAM
  Sunt standardizate de comitetul JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council)
    PC150 SDRAM
    DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
    ESDRAM (Enhanced SDRAM)
    Memoria cu canale virtuale (VCM – Virtual Channel Memory)
    FCRAM (Fast Cycle RAM)

## Slide 20: Categorii de memorii DRAM (6)
Memorii DRAM bazate pe protocoale
  Categoriile precedente de memorii au linii separate de adrese, date și control
    Aceasta poate limita viteza de funcționare
  Memoriile DRAM bazate pe protocoale utilizează aceeași magistrală pentru adrese, date și semnale de control
    Rambus DRAM
    SLDRAM (SyncLink DRAM)

## Slide 21: Memorii DRAM
Memorii DRAM
  Parametrii memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Categorii de memorii DRAM
  Memoria SDRAM
  Memoria DDR SDRAM
  Memoria DDR3 SDRAM
  Memoria DDR4 SDRAM
  Module de memorie

## Slide 22: Memoria SDRAM (1)
Deosebiri față de memoria DRAM asincronă:
  Utilizează o arhitectură cu unități (bancuri) multiple
  Poate funcționa în mod exploziv (“burst” ) pentru 2 biți, 4 biți, 8 biți sau o pagină
  Metoda de control
    Este controlată prin comenzi plasate pe magistrală  interpretate pe frontul crescător al semnalului de ceas

## Slide 23: Memoria SDRAM (2)
Circuitul SPD (Serial Presence Detect)
  Memorie EEPROM conținută de modulele de memorie SDRAM
  Conține informații despre modulul SDRAM → setări de temporizare
Viteza memoriilor SDRAM
  Este exprimată în MHz
  Durata minimă a ciclului de ceas (în ns) este marcată pe capsulele de memorie
  –10: fmax a ceasului este de 100 MHz

## Slide 24: Memoria SDRAM (3)
Semnalele unei memorii SDRAM
  CLK (Clock): semnal de ceas
    Frontul crescător al semnalului de ceas inițiază decodificarea și execuția comenzilor
    Se utilizează 2 sau 4 linii de ceas
  CKE (Clock Enable): activarea / dezactivarea semnalului CLK
    Dacă semnalul CLK este dezactivat, bufferele de intrare sunt dezactivate pentru a economisi puterea consumată

## Slide 25: Memoria SDRAM (4)
  CS (Chip Select)
  RAS, CAS, WE
    Au aceeași funcţie ca și pentru memoriile DRAM asincrone
  DQ: linii bidirecționale de date
  DQM (DQ Mask)
    Utilizat pentru controlul liniilor de date
  A (Address)
  BA (Bank Address)

## Slide 26: Memoria SDRAM (5)
Comenzi SDRAM
  Sunt codificate prin combinaţii ale semnalelor CS, RAS, CAS și WE
  No Operation (NOP)
    Activează un circuit de memorie și îl plasează în starea inactivă
  Activate (ACT)
    Selectează un anumit banc de memorie și activează o linie din bancul selectat

## Slide 27: Memoria SDRAM (6)
  Read, Write
    Inițiază un acces de citire sau scriere
  Read/Write with Auto Precharge
    Combină o operație de citire sau scriere cu o preîncărcare automată a unui banc, fără o comandă explicită de preîncărcare
    Avantajul: preîncărcarea este efectuată în momentul de timp cel mai avansat în cadrul unui transfer exploziv
    Execuția comenzii Read with Auto Precharge

## Slide 28: Memoria SDRAM (7)

## Slide 29: Memoria SDRAM (8)
  Burst Terminate
    Utilizată pentru terminarea transferurilor explozive
  Precharge Selected Bank
    Indică bancului activ să se preîncarce pentru a fi pregătit pentru următorul acces
  Precharge All
    Toate bancurile sunt preîncărcate simultan
  Auto Refresh
    Reîmprospătează matricea de memorie SDRAM în mod explicit

## Slide 30: Memorii DRAM
Memorii DRAM
  Parametrii memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Categorii de memorii DRAM
  Memoria SDRAM
  Memoria DDR SDRAM
  Memoria DDR3 SDRAM
  Memoria DDR4 SDRAM
  Module de memorie

## Slide 31: Memoria DDR SDRAM (1)
DDR (Double Data Rate) SDRAM
  Datele sunt transferate atât pe frontul crescător, cât și pe cel descrescător al semnalului de ceas
  Pornind de la unele variante brevetate ale memoriei DDR, au fost propuse specificații deschise
  Specificațiile au fost standardizate de comitetul JEDEC

## Slide 32: Memoria DDR SDRAM (2)
Interfața transferă două cuvinte de date la pinii de I/E în fiecare ciclu de ceas
  Un singur transfer de date de 2n biți cu matricea internă DRAM
  Două transferuri de n biți cu pinii de I/E
Semnal de strob bidirecțional de date DQS
  Este transmis împreună cu datele
  Permite ajustarea variațiilor de propagare a semnalului de ceas, a capacitanței etc.

## Slide 33: Memoria DDR SDRAM (3)
Accesele de citire și scriere se efectuează în mod exploziv
  Lungimea transferului exploziv poate fi programată la 2, 4 sau 8 locații
  Poate fi validată o funcție de preîncărcare automată a liniei, inițiată la sfârșitul accesului
Latența semnalului CAS: 2 sau 2,5 cicluri de ceas

## Slide 34: Memoria DDR SDRAM (4)
Două tipuri de aplicații
Aplicații bazate pe module: sisteme de memorie principală
  Viteza limitată de: încărcarea magistralei, lungimea liniilor
Aplicații bazate pe componente (punct la punct): adaptoare grafice
Tensiunea de alimentare: 2,5 V  reducerea puterii consumate cu 25%

## Slide 35: Memoria DDR SDRAM (5)
Tipurile de memorii DDR SDRAM sunt denumite după rata lor de transfer la vârf
  PC2400: 150 MHz, rata maximă de transfer de 2.400 MB/s
În standardul JEDEC sunt utilizate denumiri bazate pe frecvența transferurilor de date
  DDR-300: transferuri de date la 300 MHz (frecvența semnalului de ceas de 150 MHz)

## Slide 36: Memorii DRAM
Memorii DRAM
  Parametrii memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Categorii de memorii DRAM
  Memoria SDRAM
  Memoria DDR SDRAM
  Memoria DDR3 SDRAM
  Memoria DDR4 SDRAM
  Module de memorie

## Slide 37: Memoria DDR3 SDRAM (1)
DDR3 SDRAM: a treia generație a memoriilor DDR SDRAM
Prototipuri realizate în anul 2005
Standardul DDR3 publicat în anul 2007
Putere consumată mai redusă → cu 30% față de memoria DDR2 SDRAM
  Tehnologie de fabricație inițială: 90 nm
  Tensiune de alimentare: 1,5 V (față de 1,8 V)

## Slide 38: Memoria DDR3 SDRAM (2)
Opt transferuri în fiecare ciclu de ceas
Rate de transfer ale datelor între:
  800 MT/s (DDR3-800, PC3-6400)
  2133 MT/s (DDR3-2133, PC3-17000)
Latențele exprimate numeric sunt mai mari față de memoria DDR2 SDRAM
  Exemple: 9:9:9 (DDR3-1600); 12:12:12 (DDR3-2133)
Latențe în ns similare cu memoria DDR2

## Slide 39: Memoria DDR3 SDRAM (3)
Denumire memorie | Frecvența mem. (MHz) | Rata de transfer (MT/s) | Rata maximă a datelor (MB/s)
DDR3-800 (PC3-6400) | 100 | 800 | 6.400
DDR3-1066 (PC3-8500) | 133 | 1.066 | 8.533
DDR3-1333 (PC3-10600) | 166 | 1.333 | 10.666
DDR3-1600 (PC3-12800) | 200 | 1.600 | 12.800
DDR3-1866 (PC3-14900) | 233 | 1.866 | 14.933
DDR3-2133 (PC3-17000) | 266 | 2.133 | 17.066

## Slide 40: Memoria DDR3 SDRAM (4)
Modulele de memorie DDR3 SDRAM nu sunt compatibile cu soclurile pentru modulele DDR2 SDRAM
Avantaje față de generația anterioară:
  Putere consumată mai redusă
  Rate de transfer mai ridicate  performanțe superioare la o putere consumată mai redusă
  Moduri îmbunătățite cu consum redus de putere (de ex., reîmprospătare automată)

## Slide 41: Memorii DRAM
Memorii DRAM
  Parametrii memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Categorii de memorii DRAM
  Memoria SDRAM
  Memoria DDR SDRAM
  Memoria DDR3 SDRAM
  Memoria DDR4 SDRAM
  Module de memorie

## Slide 42: Memoria DDR4 SDRAM (1)
DDR4 SDRAM: generația curentă a memoriilor DDR SDRAM
Prototipuri realizate în anul 2011
Standardul DDR4 publicat în anul 2012
Producția de masă începută în anul 2014
Putere consumată mai redusă cu ~40%
  Tensiune de alimentare: 1,2 V; 1,05 V
  Tehnologie de fabricație: 30 .. 39 nm

## Slide 43: Memoria DDR4 SDRAM (2)
Rate de transfer ale datelor:
  2133 MT/s (DDR4-2133, PC4-17000)
  2400 MT/s (DDR4-2400, PC4-19200)
  3200 MT/s (DDR4-3200, PC4-25600)
Se estimează rate de transfer de până la 4266 MT/s (PC4-34000)
Modificări tehnologice
  Număr de bancuri interne: 16 (față de 4 la memoria DDR3 SDRAM); 4 grupe de bancuri

## Slide 44: Memoria DDR4 SDRAM (3)
  S-a eliminat magistrala partajată: conexiune punct la punct cu fiecare modul de memorie
  Bit de paritate pentru adrese și comenzi
  Cod CRC pentru liniile de date
  Trei semnale de selecție CS  stivă 3D cu până la 8 circuite integrate într-o capsulă
  Inversarea liniilor de date: reduce numărul biților de zero transmiși
    Liniile de date au terminatoare la nivel logic ridicat  se reduce puterea disipată

## Slide 45: Memorii DRAM
Memorii DRAM
  Parametrii memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Categorii de memorii DRAM
  Memoria SDRAM
  Memoria DDR SDRAM
  Memoria DDR3 SDRAM
  Memoria DDR4 SDRAM
  Module de memorie

## Slide 46: Module de memorie (1)
DIMM (Dual In-Line Memory Module)
  Circuite integrate de memorie amplasate pe o placă de circuit imprimat
  Contacte electrice separate pe fiecare parte a modulului (spre deosebire de SIMM)
  Cale de date de 64 biți
  Module DIMM ECC (Error Correcting Code): realizează detecția și corecţia erorilor
    SECDED (Single Error Correct, Double Error Detect): un bit suplimentar pe fiecare octet

## Slide 47: Module de memorie (2)
  DIMM cu 184 pini: pentru DDR SDRAM
  DIMM cu 240 pini: pentru DDR2 SDRAM și DDR3 SDRAM → nu sunt compatibile
  DIMM cu 284 pini: pentru DDR4 SDRAM
  Dimensiuni (aprox.): 133 x 31 mm

## Slide 48: Module de memorie (3)
  Modul DIMM cu 284 pini (128 GB, DDR4 SDRAM)

## Slide 49: Module de memorie (4)
UDIMM (Unbuffered DIMM)
  Semnalele de adrese, control și date sunt conectate direct la controlerul de memorie
  Fiecare modul adăugat crește încărcarea electrică  număr limitat de module pe un canal de memorie
  Avantaje:
    Vitezele sunt cele mai ridicate
    Latențele sunt cele mai reduse

## Slide 50: Module de memorie (5)
RDIMM (Registered DIMM)
  Semnalele de adrese și de control sunt conectate printr-un buffer
    Se reduce încărcarea electrică
  Avantaj: se pot conecta mai multe module la un canal de memorie
  Dezavantaje:
    Crește consumul de putere
    Crește latența

## Slide 51: Module de memorie (6)
LRDIMM (Load Reduced DIMM)
  Toate semnalele sunt conectate prin intermediul unui buffer
  Se utilizează conexiuni paralele la controlerul de memorie
  Avantaj: se pot conecta mai multe module  memorie de dimensiuni mari pentru servere
  Dezavantaje:
    Crește consumul de putere
    Crește latența față de modulele RDIMM

## Slide 52: Module de memorie (7)
SO-DIMM (Small Outline DIMM)
  Dimensiuni mai reduse comparativ cu modulele DIMM (aprox. 68 x 30 mm)
  Utilizate pentru calculatoare portabile
  SO-DIMM cu 200 pini: pentru memoriile DDR SDRAM și DDR2 SDRAM
  SO-DIMM cu 204 pini: pentru memoria DDR3 SDRAM
  SO-DIMM cu 260 pini: pentru memoria DDR4 SDRAM

## Slide 53: Module de memorie (8)
  Modul SO-DIMM cu 260 pini (16 GB, DDR4-SDRAM)

## Slide 54: Rezumat (1)
Parametrii de timp ai unei memorii DRAM pot indica performanța acelei memorii
Accesul în mod pagină permite reducerea duratei ciclului de acces la memorie
Memoriile SDRAM au mai multe avantaje față de memoriile DRAM cu interfață asincronă
  Permit obținerea unor performanțe superioare
  Memorează și execută comenzi codificate prin combinații ale unor semnale de control
Memoriile DDR SDRAM sunt cele mai utilizate

## Slide 55: Rezumat (2)
Memoria DDR3 SDRAM este încă utilizată pe scară largă
  Rate de transfer mai ridicate; putere consumată mai redusă față de memoria DDR2 SDRAM
Memoria DDR4 SDRAM introduce modificări tehnologice importante
  Număr mai mare de bancuri interne; conexiuni punct la punct; reducerea puterii disipate
Se utilizează diferite tipuri de module de memorie, cu avantaje și dezavantaje diferite

## Slide 56: Noțiuni, cunoștințe (1)
  Parametrii de timp ai memoriilor DRAM
  Accesul în mod pagină
  Metode pentru îmbunătățirea performanțelor memoriilor DRAM cu interfață asincronă
  Avantajele memoriilor DRAM cu interfață sincronă
  Deosebiri între memoria SDRAM și memoria DRAM asincronă
  Circuitul SPD (Serial Presence Detect)

## Slide 57: Noțiuni, cunoștințe (2)
  Comenzi ale memoriei SDRAM
  Principiul și caracteristicile memoriei DDR SDRAM
  Caracteristici ale memoriei DDR3 SDRAM
  Modificări tehnologice la memoria DDR4 SDRAM față de generațiile anterioare
  Module de memorie UDIMM
  Module de memorie RDIMM
  Module de memorie LRDIMM

## Slide 58: Întrebări
Ce reprezintă: timpul de preîncărcare RAS; timpul de acces la linie; latența CAS?
Care sunt avantajele memoriilor cu interfață sincronă?
Prin ce diferă memoriile SDRAM de memoriile DRAM asincrone?
Care sunt principalele caracteristici ale memoriei DDR3 SDRAM?
Care sunt îmbunătățirile introduse de memoria DDR4 SDRAM?